SIEWNIK TALERZOWY Zawieszany na TUZ. Budowa: rama, prostokątny zamykany zbiornik, talerze, wał z łopatkami wyrzutników, mieszadło, zasuwa, wał odbierający moc z ciągnika składający się z 2 sprzęgieł elastycznych i 1 teleskopowego, przekładnia stożkowa, wał napędowy, mechanizm kół zębatych, sprzęgło kłowe bezpieczeństwa, 2 przekładnie ślimakowe (1 napęd talerzy, 2 napęd mieszadła), doczepiane koła podporowe do „parkowania” maszyny. Zasada działania: moc z WOMu -przez przekładnię stożkową i wał umocowany wzdłuż zbiornika moc dochodzi do mechanizmu kół zębatych -od przekładni stożkowej drugim wałem i przekładnią ślimakową moc dochodzi do mieszadła i napędza je -mechanizm kół zębatych za pomocą drugiej przekładni ślimakowej napędza talerze -mechanizm łańcuchowy sprzężony z mechanizmem kół zębatych napędza łopatki wyrzutników  Regulacja: -opuszczana zasuwa regulująca szczelinę roboczą -2 koła zębate w mechanizmie można zamienić miejscami- regulacja dawki nawozu -regulacja poprzeczna za pomocą prawego wieszaka -regulacja wzdłużna za pomocą łącznika górnego -prędkość jazdy ciągnika ROZWIEWACZ ZAWIESZANY  Zawieszany na TUZ. Budowa: rama, zbiornik otwarty w kształcie odwróconego stożka, nadstawka, mieszadło łańcuchowe, dolna i górna tarcza z otworami, 2 dźwignie regulujące, tarcza wysiewająca, ochrona rozrzuty, przekładnia stożkowa, wał napędowy Zasada działania: -moc z WOMu przekazywana przez przekładnie stożkowe napędza tarczę wysiewającą i mieszadło Regulacja: -wielkość dawki- wielkość otworu na dnie zbiornika (dźwignia w dolnej części maszyny) -miejsce podawania nawozu na tarcze wysiewającą, miejsce wysiewu na polu- zmiana miejsca otworu na dnie zbiornika -regulacja poprzeczna za pomocą prawego wieszaka -regulacja wzdłużna za pomocą łącznika górnego -prędkość jazdy ciągnika Inne: -musi być dobrze wypoziomowany żeby wysiew był równomierny -bliżej urządzenia więcej nawozu jest wysiewanego -wadą jest mała pojemność zbiornika, możliwy wysiew do uzyskania 50-2000kg/ha ROZLEWACZ WODY AMONIAKALNEJ Zawieszany na TUZ.  Budowa: rama, zbiornik zamykany, wymienialny wlew, 2 koła podporowe, 1 koło napędowe, sprężyna dociskająca koło napędowe, 2 pompy przeponowe napędzane przekładniami pasowymi, oś przestawna mimośrodu, 2 rozlewacze, przewodu gumowe, rurki kontrolne na przewodach, 16 końcówek rozlewających nawóz, zęby sztywne, zagarniacze Zasada działania: -napęd to koło napędowe poruszające się po podłożu -2 przekładnie pasowe napędzają 2 pompy -pompy zasysają i tłoczą wodę amoniakalną ze zbiornika do 2 rozdzielaczy -rozdzielacze przekazują wodę do końcówek rozlewających -ząb sztywny tworzy rowek, do którego wlewa się woda, a zagarniacz zagarnia na nią zmienię (unikanie strat azotu) Regulacja: -regulowanie mimośrodem skoku pompy- ilości zasysanej dawki wody amoniakalnej -głębokość- zawieszenie kół podporowych -ustawienie poziome redlic na ramie -regulacja poprzeczna za pomocą prawego wieszaka -regulacja wzdłużna za pomocą łącznika górnego -prędkość nie ma wpływu na wielkość dawki ROZRZUTNIK OBORNIKA Rozrzutniki są budowane jako przyczepy jednoosiowe (półzawieszana) i dwuosiowe (doczepiane). Dwu osiowy jest droższy i mniej zwrotny, ale ma większą ładowność. Po zdemontowaniu adapterów mogą służyć do przewozu innych ładunków jako zwykłe przyczepy.  Budowa: rama, skrzynia załadunkowa, adapter, oś, hamulce, przenośnik łańcuchowo- listwowy, mechanizm zapadkowy, grzebień wyrównujący, przekładnia stożkowa, wał, skrzynia przekładniowa, mechanizm zapadkowy z mimośrodem Zasada działania: -moc przekazywana przez WOM -w skrzyni przekładniowej moc rozdzielana jest na 2 kierunki: 1 kierunek to moc potrzebna do napędu adaptera, 2 to moc potrzebna do napędzania za pomocą mechanizmu zapadkowego przenośnika łańcuchowo- listwowego. Regulacja: -długość suwu przenośnika łańcuchowo- listwowego przez mechanizm zapadkowy  -prędkość jazdy ciągnika Inne: -adaptery dzielimy na wąskopasmowe (ustawione poziomo, szerokość rozrzutu 2m )i szerokopasmowe (ustawione pionowo, szerokość rozrzutu 4m)

ORM-1- OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWO- PNEUMATYCZNY Z NAPĘDEM RĘCZNYM Budowa: zbiornik  o pojemności 1 dm3, pompa powietrzna, dźwignia, przewód cieczowy z filtrem. W korpusie głowicy jest rozpylacz wirowy, zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa.  Działanie: po napełnieniu cieczą nakręca się głowicę, i za pomocą pompy wtłacza powietrze. Opryskiwanie następuje po naciśnięciu dźwigienki zaworu odcinającego, który otwiera przepływ sprężonej w zbiorniku cieczy do rozpylacza.  Opryskiwacz K-12 Budowa: zbiornik  o pojemności 12 dm3, pompa powietrzna, dźwignia, przewód cieczowy z filtrem. W korpusie głowicy jest rozpylacz wirowy, zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa.  Pompa pneumatyczna wewnątrz zbiornika.  Zbiornik dodatkowo posiada automatyczny zawór bezpieczeństwa (ochrona przez uszkodzeniem przy nadmiernym wzroście ciśnienia).  Działanie: po napełnieniu cieczą nakręca się głowicę, i za pomocą pompy wtłacza powietrze. Opryskiwanie następuje po naciśnięciu dźwigienki zaworu odcinającego, który otwiera przepływ sprężonej w zbiorniku cieczy do rozpylacza.  OPRYSKIWACZ OSW- 100 Do ochrony roślin w małych gosp ogrodniczych, szklarniowych.  Budowa: zbiornik o poj 100 dm3 zamontowany na dwukołowym podwoziu. W przedniej części podwozia jest zespół pompowy (pompa przeponowa, powietrznik, zawór sterujący, manometr). Pompa napędzana silnikiem przez przekładnię zębatą.  Działanie: pompa zasysa ciecz ze zbiornika, tłoczy ją do zaworu przelewowego gdzie część przepływa do mieszadła hydraulicznego , reszta kierowana jest przez powietrznik do lancy. Opryskiwanie rozpoczyna się z chwilą otwarcia zaworu odcinającego na lancy.  Regulacja: -ciśnienie- zawór przelewowy OPRYSKIWACZ ORM-0,5 z napędem ręcznym Budowa: zbiornik o poj 0.5dm3 od góry zamknięty głowicą. W głowicy pompa ssąco- tłocząca z zaworami uruchamiana ręcznie za pomocą dźwigni.  Działanie: wprawiany w ruch posuwisto- zwrotny za pomocą dźwigni tłok zasysa przez przewód ssący ciecz ze zbiornika, przetłacza ją na zewnątrz przez rozpylacz. Wytrysk raz na 2 skoki tłoka.  OPRYSKIWACZ SANO2- plecakowy Budowa: zbiornik o poj 12dm3. Wewnątrz zbiornika pompa nurnikowa z powietrznikiem. Pompa napędzana za pomocą dźwigni (lewa strona opry). Lanca z rozpylaczem wirowym (dodatkowo przedłużacz lancy) OPRYSKIWACZ SANO2- taczkowy Działanie: pompa napędzana jest od koła jezdnego za pomocą mechanizmu korbowego. Jednakowy wydatek cieczy niezależnie od prędkości. Podczas opryski ciecz tłoczona jest do umieszczonego centralnie za zbiornikiem między 2 osłonami rozpylacza płoskostrumieniowego.  OPRYSKIWACZ PLECAKOWO- SILIKNOWY Turbine Budowa: zbiornik 12dm3 zamocowany do konstrukcji nośnej w formie plecaka. W dolnej części 2 kanały  (doprowadzanie do wnętrza powietrza i odprowadzanie cieczy/ proszku). Pod zbiornikiem wentylator promieniowy osadzony na wale silnika. Przewody i rury kierunkowe do opryskiwania/ opylania.  Działanie: strumień powietrza wytwarzany przez wentylator dzielony jest na 2 części. Jedna z nich (wypływa z kanały w górnej części wentylatora) kierunkowana za pomocą rury tłocznej do zbiornika, gdzie wytwarza nadciśnienie nad lustrem cieczy- wypływ cieczy do rozpylacza. Druga część kierowana jest do rury kierunkowej zakończonej dyszą, w której umieszczony jest rozpylacz pneumatyczny. Wypływająca ciecz ścinana jest przez strumień powietrza i rozpylana na drobne kropelki.  Regulacja -wydatek cieczy- dozownik (na przewodzenie doprowadzającym ciecz ze zbiornika do rozpylacza), wielkość nadciśnienia powietrza w zbiorniku ( zmiana prędkości obrotowej silnika wentylatora)

SIEWNIKI PUNKTOWE  Budowa: W celu ograniczenia wysokości spadania nasion siewniki punktowe budzie się z reguły w układzie sekcyjnym, każda sekcja składa się z własnego zbiornika, zwykle wbudowanego bezpośrednio do zespołu wysiewającego, całość jest umieszczona bezpośrednio nad redlicą, bez dodatkowego przewodu nasiennego, maszynę stanowi zbiór pojedynczych siewników jednorzędowych, połączonych wspólnymi elementami nośnymi.  Zastosowanie: siewniki punktowe stosowane są w uprawie buraków cukrowych, kukurydzy oraz niektórych warzyw. W uprawie buraków umożliwia siew nasion genetycznie jednokiełkowanych, mechanicznie preparowanych i otoczkowanych. SIEWNIK TARCZOWY Budowa: punktowe zespoły wysiewające, redlica, zbiornik nasion, otwór przez który wypadają nasiona, tarcza wysiewająca z wgłębieniami, szczoteczkowaty zespół. Działanie: Pojedyncze nasiona zbierane są przez łezkowate gniazda w stałej odległości w tarczy wynosząc je do otworu nad redlicą, skąd wypadają na dno bruzdy wyżłobionej przez redlice. SIEWNIK PUNKTOWY S041 Budowa: mechaniczny zespół wysiewający z tarczą komórkową (ma wgłębienia o wymiarach dostosowanych do wielkości nasion). Tarcza umieszczona w obudowie, tak że szczelina między tarczą a obudową jest mniejsza od wymiaru nasion. Nad tarczą zbiornik na nasiona.  Działanie: Napęd od kół podporowych. Ze zbiornika nasiona opadając w dół trafiają do komórek tarczy. Tarcza obracając się przenosi nasiona na dół komórki, pod spód zespołu. Tam wypadają one z komórek do bruzdy tworzonej przez redlicę. Opróżnienie wszystkich komórek zapewnia wyrzutnik. Przy wlocie do szczeliny między tarczą a obudową jest rolka odrzucająca, aby nasiona się nie zakleszczały. Wysiane nasiona są ugniatane przez rolkę i zagarniane przez kółko zagarniające. Regulacja:  -ilość wysiewu-  zmiana gęstości rozmieszczenia nasion w rzędach (przekładnia łańcuchowa- zmiana prędkości obracania tarcz wywołuje zmniejszenie ilości wysiewu na hektar) -ilość wysiewu- zmiana tarcz wysiewających (różne wgłębienia) SIEWNIK PUNKTOWY PNEUMATYCZNY PODCIŚNIENIOWY S066 Budowa: poszczególne sekcje przymocowane są do wspólnej ramy zawiedzonej na ciągniku. Każda sekcja ma zbiornik na nasiona, redlicę, zespół pneumatyczny, kółko ugniatające. W centralnej części rami umieszczony jest wentylator (napędzany z WOMu) Działanie: do otworków tarczy wysiewającej nasiona są przysysane pod wpływem podciśnienia wytwarzanego przez wentylator. Przyssane nasiona przenoszone są do miejsca gdzie otwory tarczy łączą się w ciśnieniem atmosferycznym, i tam nasiona odpadają od tarczy.  Wraz z tarczą obraca się mieszadło, a zagarniacz zapobiega przysysaniu do otworków dodatkowych nasion.  Regulacja: -głębokość wysiewu- wysokość koła podporowego -ilość wysiewu- wymiana tarcz (różna liczba otworków), zmiana kół w przekładni łańcuchowej.  SEKCYJNY SIEWNIK STANHAY- taśmowy Budowa: wyposażony w taśmowy zespół wysiewający napędzany od kół podporowych, zbiornik nasion, taśma wysiewająca, wylot nasion redlica.  Działanie: nasiona ze skrzyni nasiennej wznoszone są przez przesuwającej się w jej dnie taśmę wysiewającą, która posiada otwory (wielkość zależy od rodzaju nasion) Regulacja: -ilość wysiewu- zmiana prędkości przesuwu (przekładnia pasowo- klinowa)

ZAPRAWIARKA DO ZAPRAWIANIA PŁYNNO- GAZOWEGO Budowa: -zaprawiarka osadzona jest na ramie rurowej opartej na 3 kółkach jezdnych.  -W jej górnej części znajduje się kosz zasypowy, a w nim siatka zabezpieczająca oraz zasuwa regulacyjna.  -Pod koszem zamontowany jest na wałku dozownik ziarna (waga automatyczna). Na wałku z jednej strony osadzone jest ramię z przesuwnym ciężarkiem do regulacji porcji ziarna, a z drugiej strony łyżeczki dozujące zaprawę. -Pod dozownikiem ziarna znajduje się stożek rozdzielający i komora wyrównawcza ziarna. Pod tą komorą ułożyskowany jest talerz rozpylający zaprawę.  -W dolnej części osadzony jest ukośnie mieszalnik ślimakowy zakończony podwójnym workownikiem. Gardziel workownika połączona jest  przewodem ssącym z wentylatora. Zasada działania: -Nasiona z kosza zasypowego spadają przed regulowany otwór na dozownik, który po zebraniu się ustalonej obciążnikiem regulacyjnym porcji nasion przechyla się wysypując nasiona poprzez lejek zsypowy i stożek rozdzielczy do międzyściennej komory wyrównawczej. Z komory wyrównawczej nasiona stopniowo zsypują się w dół, stykając się rozpylaną przez obrotowy talerz cieczą. -zaprawa zasysana z pojemnika tłoczona jest za pomocą pompy do zbiornika dozownika zaprawy, z którego przewód przelewowy odprowadza nadmiar cieczy z powrotem do pojemnika, dzięki czemu w dozowniku utrzymuje się stały poziom cieczy. W momencie przechylenia się dozownika ziarna następuje wlanie cieczy z jednej z łyżeczek dozujących do lejka umieszczonego w zbiorniki i przepływ tej cieczy przewodem zasilającym na talerz rozpylający. -rozpylona ciecz wraz ze spadającymi nasionami dostaje się do mieszalnika ślimakowego, który spełnia tez rolę przenośnika. Przenośnikiem zaprawione nasiona zostają przetransportowane do podwójnego workownika, skąd zsypują się do worków. Z gardzieli workownika pary zaprawy zostają zassane przez wentylator i wyprowadzone przewodem do osobnego zbiornika. Regulacja: zaprawiarka wyposażona jest w 3 silniki elektryczne -1 napędza mieszalnik ślimakowy i pompę przeponową -2 napędza talerz rozpylający -3 napędza wentylator. Zasypywanie nasion do kosza powinno być zmechanizowane za pomocą podajnika ślimakowego lub odbywać się samoczynnie  -poziomowanie maszyny wykorkuje się regulując wysokość podpór ramy -regulowanie porcji nasion zsypywanych jednorazowo przez dozownik wykonuje się przez przesunięcie na ramieniu wałka dozownika obciążnika regulacyjnego -regulowanie porcji zaprawy- przez wymianę łyżeczek dozujących

PIELNIK Budowa: zespoły robocze połączone z ramą w sposób ruchomy. Układ równoległoboczny, noże pielące i gęsiostópki zamocowane do wspólnej belki w sekcji połączonej z ramą przez równoległobok przegubowy. Sprężyny ułatwiają zagłębianie się noży w glebie.  Kąt pracy noży i gęsiostópek pozostaje stały. Za sekcją pielnika jest koło spulchniające (kruszenie warstwy gleby, otrząsanie gleby z chwastów). Koło umieszczone jest na końcu dodatkowej dźwigni ruchomej i dociskane do gleby sprężyną. Zawieszony jest na podnośniku hydraulicznym ciągnika. Aby nie uszkadzać roślin do obsługi, poza traktorzystą, konieczna jest 2 osoba, jadąca na siodełku i obsługująca ster, który pozwala na poprzeczne przesuwanie narzędzia względem ciągnika. Rama oparta jest na 2 kołach głównych (wysokość taka żeby nie uszkadzać roślin). W tylnej części ramy jest wspornik, na którym umieszczone jest siodełko Regulacja: głębokość- koło OBSYPNIK Zadanie: uformowanie na powierzchni pola redlin oraz oczyszczenie z chwastów ich powierzchni. Budowa: korpus ma dwustronny lemiesz i 2 skrzydła o kształcie zbliżonym do odkładnic korpusu płużnego. Skrzydła mogą być rozsuwane na boki (dostosowanie do szerokości międzyrzędzi). Za korpusem jest zespół roboczy pielnika redlinowego (pręty elastyczne). Poza sekcjami z korpusami są pręty pielące wierzch redliny.  Na ramie w odpowiednich miejscach są sekcje robocze zbudowane w postaci równoległoboków. (sekcje ruchome żeby dostosować do szerokości międzyrzędzi).

SIEWNIK TALERZOWY Zawieszany na TUZ. Budowa: rama, prostokątny zamykany zbiornik, talerze, wał z łopatkami wyrzutników, mieszadło, zasuwa, wał odbierający moc z ciągnika składający się z 2 sprzęgieł elastycznych i 1 teleskopowego, przekładnia stożkowa, wał napędowy, mechanizm kół zębatych, sprzęgło kłowe bezpieczeństwa, 2 przekładnie ślimakowe (1 napęd talerzy, 2 napęd mieszadła), doczepiane koła podporowe do „parkowania” maszyny. Zasada działania: moc z WOMu -przez przekładnię stożkową i wał umocowany wzdłuż zbiornika moc dochodzi do mechanizmu kół zębatych -od przekładni stożkowej drugim wałem i przekładnią ślimakową moc dochodzi do mieszadła i napędza je -mechanizm kół zębatych za pomocą drugiej przekładni ślimakowej napędza talerze -mechanizm łańcuchowy sprzężony z mechanizmem kół zębatych napędza łopatki wyrzutników  Regulacja: -opuszczana zasuwa regulująca szczelinę roboczą -2 koła zębate w mechanizmie można zamienić miejscami- regulacja dawki nawozu -regulacja poprzeczna za pomocą prawego wieszaka -regulacja wzdłużna za pomocą łącznika górnego -prędkość jazdy ciągnika ROZWIEWACZ ZAWIESZANY  Zawieszany na TUZ. Budowa: rama, zbiornik otwarty w kształcie odwróconego stożka, nadstawka, mieszadło łańcuchowe, dolna i górna tarcza z otworami, 2 dźwignie regulujące, tarcza wysiewająca, ochrona rozrzuty, przekładnia stożkowa, wał napędowy Zasada działania: -moc z WOMu przekazywana przez przekładnie stożkowe napędza tarczę wysiewającą i mieszadło Regulacja: -wielkość dawki- wielkość otworu na dnie zbiornika (dźwignia w dolnej części maszyny) -miejsce podawania nawozu na tarcze wysiewającą, miejsce wysiewu na polu- zmiana miejsca otworu na dnie zbiornika -regulacja poprzeczna za pomocą prawego wieszaka -regulacja wzdłużna za pomocą łącznika górnego -prędkość jazdy ciągnika Inne: -musi być dobrze wypoziomowany żeby wysiew był równomierny -bliżej urządzenia więcej nawozu jest wysiewanego -wadą jest mała pojemność zbiornika, możliwy wysiew do uzyskania 50-2000kg/ha ROZLEWACZ WODY AMONIAKALNEJ Zawieszany na TUZ.  Budowa: rama, zbiornik zamykany, wymienialny wlew, 2 koła podporowe, 1 koło napędowe, sprężyna dociskająca koło napędowe, 2 pompy przeponowe napędzane przekładniami pasowymi, oś przestawna mimośrodu, 2 rozlewacze, przewodu gumowe, rurki kontrolne na przewodach, 16 końcówek rozlewających nawóz, zęby sztywne, zagarniacze Zasada działania: -napęd to koło napędowe poruszające się po podłożu -2 przekładnie pasowe napędzają 2 pompy -pompy zasysają i tłoczą wodę amoniakalną ze zbiornika do 2 rozdzielaczy -rozdzielacze przekazują wodę do końcówek rozlewających -ząb sztywny tworzy rowek, do którego wlewa się woda, a zagarniacz zagarnia na nią zmienię (unikanie strat azotu) Regulacja: -regulowanie mimośrodem skoku pompy- ilości zasysanej dawki wody amoniakalnej -głębokość- zawieszenie kół podporowych -ustawienie poziome redlic na ramie -regulacja poprzeczna za pomocą prawego wieszaka -regulacja wzdłużna za pomocą łącznika górnego -prędkość nie ma wpływu na wielkość dawki ROZRZUTNIK OBORNIKA Rozrzutniki są budowane jako przyczepy jednoosiowe (półzawieszana) i dwuosiowe (doczepiane). Dwu osiowy jest droższy i mniej zwrotny, ale ma większą ładowność. Po zdemontowaniu adapterów mogą służyć do przewozu innych ładunków jako zwykłe przyczepy.  Budowa: rama, skrzynia załadunkowa, adapter, oś, hamulce, przenośnik łańcuchowo- listwowy, mechanizm zapadkowy, grzebień wyrównujący, przekładnia stożkowa, wał, skrzynia przekładniowa, mechanizm zapadkowy z mimośrodem Zasada działania: -moc przekazywana przez WOM -w skrzyni przekładniowej moc rozdzielana jest na 2 kierunki: 1 kierunek to moc potrzebna do napędu adaptera, 2 to moc potrzebna do napędzania za pomocą mechanizmu zapadkowego przenośnika łańcuchowo- listwowego. Regulacja: -długość suwu przenośnika łańcuchowo- listwowego przez mechanizm zapadkowy  -prędkość jazdy ciągnika Inne: -adaptery dzielimy na wąskopasmowe (ustawione poziomo, szerokość rozrzutu 2m )i szerokopasmowe (ustawione pionowo, szerokość rozrzutu 4m)

ORM-1- OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWO- PNEUMATYCZNY Z NAPĘDEM RĘCZNYM Budowa: zbiornik  o pojemności 1 dm3, pompa powietrzna, dźwignia, przewód cieczowy z filtrem. W korpusie głowicy jest rozpylacz wirowy, zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa.  Działanie: po napełnieniu cieczą nakręca się głowicę, i za pomocą pompy wtłacza powietrze. Opryskiwanie następuje po naciśnięciu dźwigienki zaworu odcinającego, który otwiera przepływ sprężonej w zbiorniku cieczy do rozpylacza.  Opryskiwacz K-12 Budowa: zbiornik  o pojemności 12 dm3, pompa powietrzna, dźwignia, przewód cieczowy z filtrem. W korpusie głowicy jest rozpylacz wirowy, zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa.  Pompa pneumatyczna wewnątrz zbiornika.  Zbiornik dodatkowo posiada automatyczny zawór bezpieczeństwa (ochrona przez uszkodzeniem przy nadmiernym wzroście ciśnienia).  Działanie: po napełnieniu cieczą nakręca się głowicę, i za pomocą pompy wtłacza powietrze. Opryskiwanie następuje po naciśnięciu dźwigienki zaworu odcinającego, który otwiera przepływ sprężonej w zbiorniku cieczy do rozpylacza.  OPRYSKIWACZ OSW- 100 Do ochrony roślin w małych gosp ogrodniczych, szklarniowych.  Budowa: zbiornik o poj 100 dm3 zamontowany na dwukołowym podwoziu. W przedniej części podwozia jest zespół pompowy (pompa przeponowa, powietrznik, zawór sterujący, manometr). Pompa napędzana silnikiem przez przekładnię zębatą.  Działanie: pompa zasysa ciecz ze zbiornika, tłoczy ją do zaworu przelewowego gdzie część przepływa do mieszadła hydraulicznego , reszta kierowana jest przez powietrznik do lancy. Opryskiwanie rozpoczyna się z chwilą otwarcia zaworu odcinającego na lancy.  Regulacja: -ciśnienie- zawór przelewowy OPRYSKIWACZ ORM-0,5 z napędem ręcznym Budowa: zbiornik o poj 0.5dm3 od góry zamknięty głowicą. W głowicy pompa ssąco- tłocząca z zaworami uruchamiana ręcznie za pomocą dźwigni.  Działanie: wprawiany w ruch posuwisto- zwrotny za pomocą dźwigni tłok zasysa przez przewód ssący ciecz ze zbiornika, przetłacza ją na zewnątrz przez rozpylacz. Wytrysk raz na 2 skoki tłoka.  OPRYSKIWACZ SANO2- plecakowy Budowa: zbiornik o poj 12dm3. Wewnątrz zbiornika pompa nurnikowa z powietrznikiem. Pompa napędzana za pomocą dźwigni (lewa strona opry). Lanca z rozpylaczem wirowym (dodatkowo przedłużacz lancy) OPRYSKIWACZ SANO2- taczkowy Działanie: pompa napędzana jest od koła jezdnego za pomocą mechanizmu korbowego. Jednakowy wydatek cieczy niezależnie od prędkości. Podczas opryski ciecz tłoczona jest do umieszczonego centralnie za zbiornikiem między 2 osłonami rozpylacza płoskostrumieniowego.  OPRYSKIWACZ PLECAKOWO- SILIKNOWY Turbine Budowa: zbiornik 12dm3 zamocowany do konstrukcji nośnej w formie plecaka. W dolnej części 2 kanały  (doprowadzanie do wnętrza powietrza i odprowadzanie cieczy/ proszku). Pod zbiornikiem wentylator promieniowy osadzony na wale silnika. Przewody i rury kierunkowe do opryskiwania/ opylania.  Działanie: strumień powietrza wytwarzany przez wentylator dzielony jest na 2 części. Jedna z nich (wypływa z kanały w górnej części wentylatora) kierunkowana za pomocą rury tłocznej do zbiornika, gdzie wytwarza nadciśnienie nad lustrem cieczy- wypływ cieczy do rozpylacza. Druga część kierowana jest do rury kierunkowej zakończonej dyszą, w której umieszczony jest rozpylacz pneumatyczny. Wypływająca ciecz ścinana jest przez strumień powietrza i rozpylana na drobne kropelki.  Regulacja -wydatek cieczy- dozownik (na przewodzenie doprowadzającym ciecz ze zbiornika do rozpylacza), wielkość nadciśnienia powietrza w zbiorniku ( zmiana prędkości obrotowej silnika wentylatora)

SIEWNIKI PUNKTOWE  Budowa: W celu ograniczenia wysokości spadania nasion siewniki punktowe budzie się z reguły w układzie sekcyjnym, każda sekcja składa się z własnego zbiornika, zwykle wbudowanego bezpośrednio do zespołu wysiewającego, całość jest umieszczona bezpośrednio nad redlicą, bez dodatkowego przewodu nasiennego, maszynę stanowi zbiór pojedynczych siewników jednorzędowych, połączonych wspólnymi elementami nośnymi.  Zastosowanie: siewniki punktowe stosowane są w uprawie buraków cukrowych, kukurydzy oraz niektórych warzyw. W uprawie buraków umożliwia siew nasion genetycznie jednokiełkowanych, mechanicznie preparowanych i otoczkowanych. SIEWNIK TARCZOWY Budowa: punktowe zespoły wysiewające, redlica, zbiornik nasion, otwór przez który wypadają nasiona, tarcza wysiewająca z wgłębieniami, szczoteczkowaty zespół. Działanie: Pojedyncze nasiona zbierane są przez łezkowate gniazda w stałej odległości w tarczy wynosząc je do otworu nad redlicą, skąd wypadają na dno bruzdy wyżłobionej przez redlice. SIEWNIK PUNKTOWY S041 Budowa: mechaniczny zespół wysiewający z tarczą komórkową (ma wgłębienia o wymiarach dostosowanych do wielkości nasion). Tarcza umieszczona w obudowie, tak że szczelina między tarczą a obudową jest mniejsza od wymiaru nasion. Nad tarczą zbiornik na nasiona.  Działanie: Napęd od kół podporowych. Ze zbiornika nasiona opadając w dół trafiają do komórek tarczy. Tarcza obracając się przenosi nasiona na dół komórki, pod spód zespołu. Tam wypadają one z komórek do bruzdy tworzonej przez redlicę. Opróżnienie wszystkich komórek zapewnia wyrzutnik. Przy wlocie do szczeliny między tarczą a obudową jest rolka odrzucająca, aby nasiona się nie zakleszczały. Wysiane nasiona są ugniatane przez rolkę i zagarniane przez kółko zagarniające. Regulacja:  -ilość wysiewu-  zmiana gęstości rozmieszczenia nasion w rzędach (przekładnia łańcuchowa- zmiana prędkości obracania tarcz wywołuje zmniejszenie ilości wysiewu na hektar) -ilość wysiewu- zmiana tarcz wysiewających (różne wgłębienia) SIEWNIK PUNKTOWY PNEUMATYCZNY PODCIŚNIENIOWY S066 Budowa: poszczególne sekcje przymocowane są do wspólnej ramy zawiedzonej na ciągniku. Każda sekcja ma zbiornik na nasiona, redlicę, zespół pneumatyczny, kółko ugniatające. W centralnej części rami umieszczony jest wentylator (napędzany z WOMu) Działanie: do otworków tarczy wysiewającej nasiona są przysysane pod wpływem podciśnienia wytwarzanego przez wentylator. Przyssane nasiona przenoszone są do miejsca gdzie otwory tarczy łączą się w ciśnieniem atmosferycznym, i tam nasiona odpadają od tarczy.  Wraz z tarczą obraca się mieszadło, a zagarniacz zapobiega przysysaniu do otworków dodatkowych nasion.  Regulacja: -głębokość wysiewu- wysokość koła podporowego -ilość wysiewu- wymiana tarcz (różna liczba otworków), zmiana kół w przekładni łańcuchowej.  SEKCYJNY SIEWNIK STANHAY- taśmowy Budowa: wyposażony w taśmowy zespół wysiewający napędzany od kół podporowych, zbiornik nasion, taśma wysiewająca, wylot nasion redlica.  Działanie: nasiona ze skrzyni nasiennej wznoszone są przez przesuwającej się w jej dnie taśmę wysiewającą, która posiada otwory (wielkość zależy od rodzaju nasion) Regulacja: -ilość wysiewu- zmiana prędkości przesuwu (przekładnia pasowo- klinowa)

ZAPRAWIARKA DO ZAPRAWIANIA PŁYNNO- GAZOWEGO Budowa: -zaprawiarka osadzona jest na ramie rurowej opartej na 3 kółkach jezdnych.  -W jej górnej części znajduje się kosz zasypowy, a w nim siatka zabezpieczająca oraz zasuwa regulacyjna.  -Pod koszem zamontowany jest na wałku dozownik ziarna (waga automatyczna). Na wałku z jednej strony osadzone jest ramię z przesuwnym ciężarkiem do regulacji porcji ziarna, a z drugiej strony łyżeczki dozujące zaprawę. -Pod dozownikiem ziarna znajduje się stożek rozdzielający i komora wyrównawcza ziarna. Pod tą komorą ułożyskowany jest talerz rozpylający zaprawę.  -W dolnej części osadzony jest ukośnie mieszalnik ślimakowy zakończony podwójnym workownikiem. Gardziel workownika połączona jest  przewodem ssącym z wentylatora. Zasada działania: -Nasiona z kosza zasypowego spadają przed regulowany otwór na dozownik, który po zebraniu się ustalonej obciążnikiem regulacyjnym porcji nasion przechyla się wysypując nasiona poprzez lejek zsypowy i stożek rozdzielczy do międzyściennej komory wyrównawczej. Z komory wyrównawczej nasiona stopniowo zsypują się w dół, stykając się rozpylaną przez obrotowy talerz cieczą. -zaprawa zasysana z pojemnika tłoczona jest za pomocą pompy do zbiornika dozownika zaprawy, z którego przewód przelewowy odprowadza nadmiar cieczy z powrotem do pojemnika, dzięki czemu w dozowniku utrzymuje się stały poziom cieczy. W momencie przechylenia się dozownika ziarna następuje wlanie cieczy z jednej z łyżeczek dozujących do lejka umieszczonego w zbiorniki i przepływ tej cieczy przewodem zasilającym na talerz rozpylający. -rozpylona ciecz wraz ze spadającymi nasionami dostaje się do mieszalnika ślimakowego, który spełnia tez rolę przenośnika. Przenośnikiem zaprawione nasiona zostają przetransportowane do podwójnego workownika, skąd zsypują się do worków. Z gardzieli workownika pary zaprawy zostają zassane przez wentylator i wyprowadzone przewodem do osobnego zbiornika. Regulacja: zaprawiarka wyposażona jest w 3 silniki elektryczne -1 napędza mieszalnik ślimakowy i pompę przeponową -2 napędza talerz rozpylający -3 napędza wentylator. Zasypywanie nasion do kosza powinno być zmechanizowane za pomocą podajnika ślimakowego lub odbywać się samoczynnie  -poziomowanie maszyny wykorkuje się regulując wysokość podpór ramy -regulowanie porcji nasion zsypywanych jednorazowo przez dozownik wykonuje się przez przesunięcie na ramieniu wałka dozownika obciążnika regulacyjnego -regulowanie porcji zaprawy- przez wymianę łyżeczek dozujących

PIELNIK Budowa: zespoły robocze połączone z ramą w sposób ruchomy. Układ równoległoboczny, noże pielące i gęsiostópki zamocowane do wspólnej belki w sekcji połączonej z ramą przez równoległobok przegubowy. Sprężyny ułatwiają zagłębianie się noży w glebie.  Kąt pracy noży i gęsiostópek pozostaje stały. Za sekcją pielnika jest koło spulchniające (kruszenie warstwy gleby, otrząsanie gleby z chwastów). Koło umieszczone jest na końcu dodatkowej dźwigni ruchomej i dociskane do gleby sprężyną. Zawieszony jest na podnośniku hydraulicznym ciągnika. Aby nie uszkadzać roślin do obsługi, poza traktorzystą, konieczna jest 2 osoba, jadąca na siodełku i obsługująca ster, który pozwala na poprzeczne przesuwanie narzędzia względem ciągnika. Rama oparta jest na 2 kołach głównych (wysokość taka żeby nie uszkadzać roślin). W tylnej części ramy jest wspornik, na którym umieszczone jest siodełko Regulacja: głębokość- koło OBSYPNIK Zadanie: uformowanie na powierzchni pola redlin oraz oczyszczenie z chwastów ich powierzchni. Budowa: korpus ma dwustronny lemiesz i 2 skrzydła o kształcie zbliżonym do odkładnic korpusu płużnego. Skrzydła mogą być rozsuwane na boki (dostosowanie do szerokości międzyrzędzi). Za korpusem jest zespół roboczy pielnika redlinowego (pręty elastyczne). Poza sekcjami z korpusami są pręty pielące wierzch redliny.  Na ramie w odpowiednich miejscach są sekcje robocze zbudowane w postaci równoległoboków. (sekcje ruchome żeby dostosować do szerokości międzyrzędzi).