OBRÓT ŚRODKAMI PRODUKCJI

Wykład 13 (22-05-2013)

ZAGADNIENIA:
1 – Wymagania jakościowe dla nawozów mineralnych w postaci stałej, w postaci płynnej.
2 – Dopuszczalne tolerancje w zawartości składników w nawozach mineralnych.
3 – Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w nawozach.
4 – Nawozy organiczne i organiczno-mineralne produkowane na bazie odpadowej masy roślinnej – właściwości, warunki dopuszczenia do obrotu.

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu określa:

  - Minimalne wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać nawozy

  - Dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń występujących w nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin oraz ich wartości.

- - azotowe
- fosforowe
- potasowe
- magnezowe
- siarkowe

kompleksowe

mieszane

wapniowe

jednoskładnikowe

wieloskładnikowe

Nawozy mineralne dzielimy na

Podział nawozów mineralnych.

- Wymagania jakościowe dla nawozów mineralnych w postaci STAŁEJ.

- w nawozach mineralnych, w których producent deklaruje zawartość składnika jego zawartość nie może być mniejsza niż:

* Azot 2% (m/m) azotu całkowitego oraz 1% (m/m) każdej z obecnych form azotu w przypadku ich deklarowania.

*Fosfor 2% (m/m) w przeliczeniu na P2O5.

* Potas 2% (m/m) w przeliczeniu na K2O.

- W nawozach mineralnych zawierających podstawowe składniki z dodatkiem składników drugorzędnych ich zawartość powinna być deklarowana jeżeli wynosi co najmniej:

- 1% tlenku wapnia (CaO) = 0,7% Ca

- 1% tlenku magnezu (MgO) = 0,5% Mg

- 1% tlenku sodu (Na2O) = 1,1% Na

- 2,5% trójtlenku siarki (SO3) = 1,0% S

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki określa:

- dopuszczalne tolerancje zawartości składników nawozowych w nawozach mineralnych, wynikające ze zmienności parametrów produkcji, pobierania próbek i analizy (wartości ujemne wyrażone w procentach masowych)

- nawozy jednoskładnikowe przy deklarowanej zawartości składnika (N, P2O5, K2O)

1 – 5% (m/m) 1/5 deklarowanej wartości

> 5% (m/m) 1,1%

- nawozy wieloskładnikowe zawierające podstawowe składniki nawozowe (N, P2O5, K2O)

1/5 wartości deklarowanej w odniesieniu do całkowitej zawartości danego składnika oraz jego form lub rozpuszczalności

- Łączna suma ujemnych odchyłek w stosunku do sumy zawartości deklarowanej:

* nawozy dwuskładnikowe (NK, NP, PK) – 1,5%

* nawozy trójskładnikowe (NPK) – 1,9%

- Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach mineralnych i środkach wspomagających uprawę roślin pochodzenia mineralnego:

- Arsen (As) 50 mg

- Kadm (Cd) 50 mg

- Ołów (Pb) 140 mg

- Rtęć (Hg) 2 mg

Na kg suchej masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

- Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń w nawozach mineralnych nie może przekroczyć:

  - W wapnie nawozowym na 1kg tlenku wapnia (CaO)

- kadmu (Cd) 8 mg

- ołowiu (Pb) 200 mg

  - W wapnie nawozowym zawierającym magnez na 1 kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu (CaO + MgO)

- kadmu (Cd) 15 mg

- ołowiu (Pb) 600 mg

- Nawozy organiczne i organiczno-mineralne według Ustawy o Nawozach i nawożeniu:

  - Nawozy organiczne to nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z mieszanin substancji organicznej, w tym komposty, także wyprodukowane przy udziale dżdżownicy.

  - Nawozy organiczno-mineralne to mieszaniny nawozów organicznych i mineralnych.

- Wymagania jakościowe dla nawozów organicznych i organiczno-mineralnych:

  - Nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 30% substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

- 0,3 % (m/m) azotu całkowitego (N)

- 0,2% (m/m) fosforu w przeliczeniu na P2O5

- 0,2% (m/m) potasu w przeliczeniu na K2O

  - Nawozy organiczno – mineralne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 20% substancji organiczne w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu i fosforu, lub potasu zawartość poszczególnych składników nie może być mniejszy niż:

- 1,0% (m/m) azotu całkowitego (N)

- 0,5% (m/m) fosforu w przeliczeniu na P2O5

- 1,0% (m/m) potasu w przeliczeniu na K2O

- Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych nie może przekraczać:

- chrom (Cr) 100 mg

- Kadm (Cd) 5 mg

- Nikiel (Ni) 60 mg

- Ołów (Pb) 140 mg

- Rtęć (Hg) 2 mg

Na kg suchej masy nawozu.

Niedopuszczalne jest występowanie:

- żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaria sp. Trichuris sp., Toxacara sp,

- Bakterii z rodzaju Salmonella

- Odpady zawierające duże ilości substancji organicznej – odpadowa masa roślinna 02 01 03.

ODZYSK: wszystkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadu w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystanie.

  - Produkty uboczne produkcji roślinnej

  - Komposty produkowane z naturalnych produktów odpadowych w gospodarstwie rolnym

  - Organiczne odpady przemysłu przetwórstwa płodów rolnych

- Warunki odzysku metodą R10.

Do poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności gleb.

- Zagrożenia:

  - Wymagania jakościowe dla nawozów mineralnych w postaci stałej, w postaci płynnej

  - Dopuszczalne tolerancje w zawartości składników w nawozach mineralnych

  - Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w nawozach

  - Nawozy organiczne i organiczno-mineralne produkowane na bazie dopuszczalnej masy roślinnej, właściwości.

- Kryterium klasyfikacji nawozów mineralnych to ich pochodzenia:

  - Resztki pożniwne

  - Produkty uboczne produkcji roślinnej

  - …

  - …

  - …

- Warunki odzysku metodą R10 odpadowej masy roślinnej:

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- odpady są stosowane na całej powierzchni gleby

- odpady zostały rozdrobnione lub poddane przyspieszonemu rozkładowi części stałych, przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów, niepowodujących zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka i niestwarzającemu zagrożenia dla środowiska

- odpady są stosowane poza okresem wegetacji

- odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania na użytkach zielonych i plantacjach wieloletnich
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm

- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone dopuszczalne zawartości metali ciężkich

- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich ( Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu)

- odpadowa masa roślinna może być stosowana jeżeli najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1 m

- w celu określenia dawki odpadu możliwej do zastosowania są prowadzone przez wytwórcę odpadu badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji

- ODCHODY ZWIERZĄT: gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem zwierząt futerkowych 02 01 06 – proces odzysku R10.

Dopuszczalna metoda odzysku – do uprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleb w celu dostarczenia roślinom składników pokarmowych lub zwiększenia żyzności gleb.

- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 [Dz. U. 2011.171.1016] O nawozach i nawożeniu:

NAWOZY NATURALNE: mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

> umowę taką strony przechowują co najmniej 8 lat od dnia jej zawarcia.

- Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę:

Drobiu > 40 000 stanowisk

Świń o wadze ponad 30kg powyżej 2 000 lub 750 stanowisk dla macior

- Posiada plan nawożenia zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, opracowany na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb.

- Zagospodaruje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30% może zbyć.

> Nabywca nawozu naturalnego opracowuje w ciągu 30 dni od zawarcia umowy plan nawożenia, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego.

> Okręgowa stacja chemiczno-rolnicza wydaje opinię o planie nawożenia.

> Nabywca nawozu naturalnego przekazuje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kopię planu nawożenia wraz z opinią w terminie 14 dni od otrzymania tej opinii.

- Nawozy wapniowe i wapniowo – magnezowe:

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe

Węglanowe CaCO3, MgCO3

Tlenkowe CaO, MgO

Wyprażone naturalne surowce (temp. 1200 st C)

Rozdrobnienie naturalnego surowca

Wapienie

Wapienie zdolomityzowane

Dolomity

- Względne wartości odkwaszające:
* węglan wapnia = 100%
* CaO = 179%
* MgO = 251%
* CaCo3 + MgCO3 = 109%
CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2
100g
MgCO3 + 2HCl  MgCl2 + H2O + CO2
84g

- Nawozy węglanowe z przerobu skał wapiennych:
> odmiana 04 minimalna zawartość CaO 50%
> odmiana 05 minimalna zawartość CaO 40%

Odsiew na sicie o wymiarach boków oczek kwadratowych: 2mm, % najwyżej 10;
Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50

- Nawozy węglanowe pochodzenia naturalnego – kopaliny:

| odmiana | nawóz | Min zawartość CaO % | Zawartość wody, % najwyżej |
| --- | --- | --- | --- |
| 06a | Wapno kredowe suche | 35 | 10 |
| 07a | Wapno podsuszone | 30 | 30 |
| 08a | Kreda odsączona | 25 | 40 |
| 09a | Wapno kredowe mokre | 20 | 50 |