MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRACY W LEŚNICTWIE

Tradycyjnie w leśnictwie przyjmuje się podział na dwie fazy procesu produkcji leśnej:

- zagospodarowanie lasu,

- pozyskanie drewna.

Zagospodarowanie lasu obejmuje prace począwszy od zbioru i przygotowania nasion do wysiewu przez produkcję materiału sadzeniowego, uprawę gleby, sadzenie do prac pielęgnacyjnych w uprawach. Pojęcie to obejmuje również cały kompleks ochrony lasu wraz z używanymi do tego celu środkami technicznymi, jak opylacze, opryskiwacze itp.

Pozyskanie drewna obejmuje wszystkie czynności począwszy od wyznaczenia powierzchni, przez ścinkę i wyróbkę drewna, do momentu dostarczenia drewna odbiorcy.

MASZYNY I URZĄDZENIA UŻYWANE W ZAGOSPODAROWANIU LASU

SPOSOBY ZBIORU OWOCÓW I NASION DRZEW LEŚNYCH

- z drzew stojących,

- z drzew ściętych,

- zbiór z ziemi.

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZBIORU NASION I SZYSZEK

WŁAZY

Do zbioru szyszek i nasion z drzew stojących używa się różnego rodzaju włazów, które w znacznym stopniu ułatwiają robotnikowi wspinanie się po drzewie.

Włazy kolcowe: zaletą ich jest stosunkowo mała masa (ok. 1 kg) a wadą kaleczenie drzew przy wchodzeniu i schodzeniu.

Włazy kolcowe można używać wchodząc na drzewa iglaste. Drzewa żywiczne zalewają nakłucia oraz otarcia żywicą, zabezpieczając się w ten sposób przed infekcją.

Najbardziej odpornymi gatunkami są:

- modrzew,

- sosna czarna.

Nieco mniej odporne:

- jodła,

- świerk.

Najbardziej wrażliwe są natomiast:

- sosna zwyczajna,

- wejmutka,

- daglezja.

Drzewołazy kolcowe powodują ranienie drzew, nie można ich używać do wchodzenia na drzewa doborowe i w wyłączonych drzewostanach nasiennych

Włazy bezkolcowe - oprócz tego, że nie kaleczą drzew, mają liczne wady jak duży ciężar, ograniczenia spowodowane średnicą pnia, czy jego gładkością, konieczność usuwania gałęzi aż do miejsca, z którego można bezpiecznie powędrować na samą górę.

Drzewołazy bezkolcowe działają na zasadzie zaciskania się elementu opasającego drzewo (obręczy, ramki, liny) pod wpływem ciężaru zbieracza.

Włazy typu „Biełka”: Można wchodzić na drzewa o grubości do 45 cm. Szybkość wchodzenia na drzewo to 4-6 m/min.

Sposób wchodzenia na drzewo za pomocą włazów; Włazy: a – konstrukcja prawego włazu, b – wchodzenie na drzewo za pomocą włazów

Włazy typu „BAUMVELLO”: nie kaleczą drzew, umożliwiają wchodzenie na drzewa o grubości 1,5 m oraz zapewniają pełne bezpieczeństwo pracy.

Włazy Baumvello		Sposób wchodzenia za pomocą włazów Baumvello

Drzewołaz Wolfganga.

Drzewołazy z osłonami, drzewołazy aluminiowe

Włazy na drzewa

Drzewołazy "ORT"

Technika pracy

Zbieracz porusza się po pniu dzięki przymocowanym do nóg drzewołazom. Ich kolce (mogą być pojedyncze lub podwójne w zależności od gatunku drzewa i grubości kory) stabilizują nogę na pniu i umożliwiają stawianie kroków w czasie pionowego podejścia. W trakcie pracy na drzewie zbieracz cały czas zabezpieczony jest linką asekuracyjną opasującą pień, przypiętą do szelek bezpieczeństwa. Po zakończonej pracy zbieracz zjeżdża po linie wraz z pozyskanym materiałem (szyszki, pędy) lub opuszcza go przy użyciu liny przed zjazdem (jeśli materiał jest zbyt ciężki i tym samym wpływa ujemnie na bezpieczeństwo). Zjazd eliminuje uszkodzenia pnia, powstające podczas schodzenia oraz zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy.

DRABINY

Najczęściej używanymi urządzeniami do zbioru szyszek i nasion są drabiny segmentowe, należą do nich:

- drabina jednolistwowa wieloczłonowa, składająca się z kilku członów nakładanych na siebie, wykonanych z lekkiego stopu

Wchodzenie na drzewo za pomocą jedno listwowej segmentowej drabiny.

- drabina segmentowa składająca się z dziewięciu segmentów wykonanych z drewna sosnowego

Drabina segmentowa dwuczłonowa		Drabina sznurowa

- drabiny sznurkowe: są to drabiny z drewnianymi szczeblami, łuku do wyrzucania kotwicy, linki nylonowej do podciągania i liny głównej do wiązania. Długość drabiny wynosi 30 m a masa 20 kg.

Ze względu na dużą wysokość drzew i nasad ich koron w leśnictwie mogą być używane tylko lekkie (duraluminiowe lub drewniane) drabiny segmentowe, które łatwo montować na strzale.

Drabina szwedzka drewniana/Drabina wysuwana segmentowa/Drabina duraluminiowa

SPOSÓB ZBIORU NASION PRZY POMOCY DRABIN

Po ustawieniu przy pniu pierwszego segmentu i przymocowaniu go łańcuchem do pnia zbieracz wchodzi na drabinę i mocuje na jej końcu blok z liną. Pomocnik podaje kolejne segmenty za pomocą bloku i liny. Drabiny segmentowe wykorzystuje się w terenach równinnych o nachyleniu poniżej 10°. Technika pracy z wykorzystaniem drabin wymaga stałej współpracy dwóch osób.

URZĄDZENIA DO ZBIORU NASION W PLANTACJACH 
I PLANTACYJNYCH UPRAWACH NASIENNYCH

Zbiór nasion prowadzony jest z ziemi lub z wykorzystaniem niewielkich drabin przenośnych. Drabiny montowane są na przyczepach rolniczych, platformach samochodowych lub ciągnikach gąsienicowych.

Drabiny montowane na przyczepach rolniczych.

W skład zestawu wchodzą:

- rama nośna

- dwie atestowane drabiny

- wspornik

- dwie atestowane liny

Drabiny długości 5 m dolnymi końcami osadzone są w ramie, gdzie istnieje możliwość ich przesuwania wzdłuż przyczepy. Przyczepa rolnicza agregatowana jest z ciągnikiem. Zaletą drabin montowanych na przyczepie jest łatwość obsługi, prosta konstrukcja, niska cena. Wadą: potrzeba umiejętnego wiązania lin, robotnicy pracujący na tym urządzeniu muszą być wyposażeni w pasy bezpieczeństwa oraz amortyzatory.

Stojak i drabiny z linami mocowane na przyczepie: 1- stojak, 2-atestowane drabiny, 3- uchwyty do mocowania drabin na stojakach, 4- atestowane liny, 5- wspornik, 6- uchwyty do mocowania lin

Drabiny zamontowane na przyczepie rolniczej

Sposób zbioru nasion z drabin na przyczepach rolniczych

Po podjechaniu urządzenia pod drzewo umieszcza się drabiny na uchwytach na ramie nośnej i ustawia się je w odpowiednim nachyleniu przy drzewie. Napina się liny odciągowe. Po prawidłowym zabezpieczeniu zbieracze wchodzą na drabiny i zbierają szyszki. Przy przemieszczaniu na dalsze odległości drabiny zdejmuje się i przewozi w pozycji leżącej.

INNE SPOSOBY WCHODZENIA NA DRZEWA

Oprócz najczęściej wykorzystywanych do zbioru szyszek z drzew stojących drzewołazów i drabin wykorzystać można również :

- wciągarki linowe – podnosi siodełko z robotnikiem w koronę drzewa. Wyciąg linowy montowany jest na drzewie podobnie jak drabina sznurowa. Robotnik jest podnoszony przez wciągarkę przymocowaną do pnia drzewa, napędzaną silnikiem ciągnika.

Można preferować wejścia na drzewa za pomocą technik alpinistycznych, stosując różne sposoby zarzucania liny na gałęzie

Posługiwanie się urządzeniami pomocniczymi przy zbiorze szyszek: a- obcinanie szyszek przy użyciu sekatorów, b- podnoszenie zbieracza w koronę drzewa przy użyciu siły mięśni różnego typu wciągarek linowych. Kolejne etapy montażu urządzeń linowych (A-F) do podnoszenia zbieraczy w korony drzewa

PLATFORMY HYDRAULICZNE I PODNOŚNIKI

Przy zbiorze nasion z drzew stojących w drzewostanach wyłączonych i plantacjach nasiennych znalazły zastosowanie platformy hydrauliczne.

Platformy hydrauliczne

Podnośniki wykorzystuje się je często do zbioru szyszek w plantacjach nasiennych. Spośród wielu konstrukcji tego typu dla różnych celów w leśnictwie zastosowanie znalazły:

- podnośnik hydrauliczny osadzony na 1,5-3 tonowym samochodzie napędzanym silnikiem o możliwości zbioru szyszek z wysokości 12 m.

- podnośnik produkcji angielskiej – zamocowany na samochodzie ciężarowym, którego odpowiednik montowany jest w Polsce na samochodzie STAR

Podnośnik produkcji angielskiej w pozycji roboczej

Pole pracy podnośnika PMR 140

Schemat podnośnika do zbioru nasion z drzew stojących: 1-podpora wysuwana, 2-pojazd, 3-podstawa obrotowa wysięgnika, 4-wysięgnik, 5-siłownik wysięgnika, 6-wspornik, 7-łącznik, 8-dźwignia, 9-siłownik ramienia, 10-ramię podwójne, 11-ramię podnośnika pierwsze, 12-łącznik drugi, 13-siłownik ramienia drugiego, 14-ramię, 15-łącznik trzeci, 16-ramię podnośnika drugie, 17-kosz, 18- dźwignie sterujące.

Podnośnik fiński z regulowanym promieniem platform

OTRZĄSACZE

Zasadą działania otrząsacza jest wprawienie drzewa w ruch drgający z częstotliwością i amplitudą umożliwiającą oderwanie się owocu od gałęzi lub nasiona od owocni.

Otrząsacze:

- Przenośne (średnice drzew do 30 cm)

- Samojezdne (średnice drzew większych niż 30cm) zbudowane z: pojazdu (kołowy lub gąsienicowy), wysięgnika lub żurawia hydraulicznego i wibratora z elementami do zamocowania go na drzewie.

Otrząsacz samojezdny

Ze ściętych drzew zbiera się szyszki sosny, świerka oraz owocostany olszy.

Otrząsacz zamontowany na ciągniku

APARAT SSĄCY

Sposoby zbioru nasion zależą od wielkości nasion i owoców oraz długości okresu pozostawania ich na drzewie po dojrzeniu. Nasiona ciężkie (żołędzie, bukiew) oraz duże skrzydlaki (klon, grab, jawor, jesion) zbiera się z ziemi, przy słabym urodzaju ręcznie, a przy dobrym przez zgrabianie, zamiatanie lub użycie aparatów ssących.

Aparat ssący

Przy zbiorze nasion z drzew przewróconych wykorzystuje się narzędzia usprawniające pracę tj. haki do naginania gałązek, grabki do zrywania szyszek itp.

Siatki do zbioru nasion

# znajdują zastosowanie do zbioru nasion (zwłaszcza liściastych gatunków ciężkonasiennych, takich jak buk i dąb),

# produkowane w Polsce w taśmach o długości do 100 m. i mają szerokość 3 m. W Niemczech są również używane siatki o szerokości do 6 m. Siatki te są elastyczne, lekkie, można je z łatwością zwijać.

# średnica ich oczek nie jest większa od 0,5 cm. zatrzymują, więc bukiew i żołędzie.

# barwa siatek jest zazwyczaj zielona i po rozłożeniu na ziemi są one mało widoczne.

# wystarczy je rozłożyć w drzewostanie wprost na ziemi, najlepiej po pierwszym, wczesnym opadzie nasion niskiej jakości (puste, opanowane przez owady, nie w pełni wykształcone).

# siatki rozkładane pod indywidualnymi drzewami można podciąć na odcinki długości 6-10 m. i ułożyć ściśle obok siebie tak, by całkowicie pokryć ziemie pod drzewami w obrębie jego korony.

# dla ochrony przed wiatrem należy siatki przyszpilić w pewnych odstępach do ziemi metalowymi, ostro zagiętymi szpilkami z drutu.

# ogromną zaletą zbioru na siatki jest łatwość przeprowadzania samego zbioru, gdyż odpada całkowicie żmudne, ręczne wybieranie nasion z runa lub trawy. Inną zaletą tego sposobu jest możliwość pominięcia małowartościowych nasion opadłych na ziemie przed rozłożeniem siatek.

Siatka do zbioru nasion z ziemi, początek okresu opadania orzeszków buka z drzew

Siatki rozpostarte na ziemi w drzewostanie nasiennym buka, przed otrząsaniem orzeszków za pomocą śmigłowca

Otrząsanie orzeszków buka z drzewa za pomocą śmigłowca

Parasol chwytny – wykonany z cienkiej tkaniny, jest napinany za pomocą tyczek drewnianych.

Napięty parasol otacza pień drzewa kołem o promieniu 4 m.

Parasol zakłada się na wysokości 2 m nad ziemią Służy on jako zbiornik chwytny na szyszki, które zbieracz strąca z drzewa. Parasol można wykorzystać również do zbioru nasion olszy, buka, lipy i innych.

Podstawowe wyposażenie zbieracza składa się z następujących elementów:

- szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym wyposażone w dwa punkty zaczepienia (boczne - do montażu lin asekuracyjnych, przednie - do montażu układu zjazdowego),

- liny asekuracyjne wyposażone w urządzenia do swobodnej regulacji długości,

- przyrząd zjazdowy (ósemka lub rolka zjazdowa), karabinki, zaczepy taśmowe,

- wyposażenie osobiste - hełm wspinaczkowy, kombinezon, buty trekkingowe, okulary i rękawice ochronne,

- sprzęt pomocniczy: piła ręczna, sekator, przyginacz gałęzi, worek na szyszki.

Pasy bezpieczeństwa z linkami asekurującymi

Kulki do przyginania gałęzi

Sekator do obcinania pędów

Ekwipunek do zbioru szyszek z drzew stojących – wyposażenie zbieracza: 1- włazy kolcowe, 2- segmenty drabiny metalowej, 3- pas bezpieczeństwa z siodełkiem, 4- karabinki z nakrętką zabezpieczającą, 5- linka asekuracyjna robocza, 6- linka asekuracyjna pomocnicza, 7- pętla prusika, 8- linka asekuracyjno-zjazdowa, 9- kotwiczka, 10- sekator, 11- przyginacz gałęzi, 12- odzież chroniąca ciało zbieracza, 13- obuwie, 14- hełm ochronny, 15- torby, 16- kosze, 17- worki do szyszek

KOLUMNA WYŁUSZCZARSKA

Kolumna wyłuszczarska

Szafa wyłuszczarska L-78

OCZYSZCZACZ NASION

Laboratoryjny separator firmy „Pectus” o symbolu K-293

WYŁUSZCZARKA PRZESIEWACZ

Wyłuszczarka – przesiewacz L-113

WIALNIA DO NASION

Przesiewacz L-113

- Środki techniczne do produkcji materiału sadzeniowego w szkółkach

Szkółki – miejsca przeznaczone do produkcji materiału sadzeniowego. W szkółkach produkuje się siewki (materiał nie szkółkowany) oraz materiał szkółkowany (przesadki).

- Rodzaje szkółek

  - szkółki leśne i zadrzewione,

  - szkółki czasowe i stałe,

  - szkółki otwarte, podokapowe i samosiewne,

  - mateczniki topolowe.

SZKÓŁKI LEŚNE I ZADRZEWIONE

Szkółki leśne

W szkółkach leśnych produkuje się:

    - materiał sadzeniowy drzew i krzewów, jednoroczny lub wieloletni, nie szkółkowany lub szkółkowany, przeznaczony do odnowień, zalesień, plantacji drzew leśnych, poprawek i uzupełnień, dolesień i wprowadzania podszytów;

    - materiał sadzeniowy do specjalnych celów hodowlanych, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez odbiorcę;

    - materiał wyjściowy do rozmnażania w tzw. matecznikach selekcyjnych i gospodarczych.

Wielkość szkółek leśnych waha się w granicach od kilku arów do kilkunastu i więcej hektarów.

Szkółki zadrzewione

W szkółkach zadrzewionych produkuje się zasadniczo materiał sadzeniowy kilkuletni, przeznaczony głównie do zadrzewień miast, osiedli, wsi, w charakterze tzw. zieleni wysokiej oraz do zadrzewień brzegów rzek, dróg, nasypów, wąwozów, jak również do zadrzewień nieużytków poprzemysłowych.

Szkółka zadrzewiona

(1- drzewa leśne, 2- drzewa owocowe, 3- część siewna, 4- plantacja roślin jagodowych, 
5 -topola i wierzba, 6- część gospodarcza, 7- matecznik)

SZKÓŁKI CZASOWE I STAŁE

Szkółki czasowe – szkółki, których okres użytkowania nie przekracza 4-5 lat. Są to z reguły szkółki małe, zakładane w pobliżu bieżących zrębów lub powierzchni przeznaczonych do zalesienia. Po spełnieniu swojej roli, ulegają likwidacji.

Plan szkółki czasowej

Szkółki stałe – szkółki, których okres użytkowania trwa wiele lat. Produkcja w nich zabezpieczona jest odpowiednim zapleczem technicznym i gospodarczym. W szkółkach stałych prowadzone są intensywne zabiegi w zakresie utrzymania gleby w wysokiej kulturze oraz stosowana jest w nich pełna mechanizacja prac i specjalizacja produkcji.

Wady szkółek stałych:

- istnienie sztucznych warunków środowiska,

- wyższy niż w czasowych stopień zagrożenia chorobowego,

- konieczność przewożenia materiału sadzeniowego na duże odległości.

Plan szkółki stałej

(1- budynek administracyjny, 2- przechowalnia sprzętu, 3- przechowalnia nasion, 4- skład nawozów, 5- hala wegetacyjna, 6- stacja meteorologiczna, 7- basen wodny, 8- stacja pomp, 9- rurociąg, 10- przewody wodne rozprowadzające, 11- zraszacze obrotowe, 12- tor kolejki przewoźnej, 13- linia doprowadzająca energię elektryczną, 14- chłodnie, 15- składowisko pryzm kompostowych, 16- drogi, 17- ogrodzenie)

SZKÓŁKI OTWARTE, PODOKAPOWE I SAMOSIEWNE

Szkółki otwarte – znajdują się na powierzchni otwartej lub na powierzchni celowo pozbawionej górnej osłony drzewostanu macierzystego. W szkółkach otwartych produkuje się sadzonki gatunków o dużych i średnich wymaganiach w stosunku do światła.

Szkółki podokapowe – prowadzone zasadniczo dla gatunków wymagających osłony bądź przed zbyt silnym promieniowaniem bezpośrednim, bądź przed ujemnym działaniem niskich temperatur i mroźnych, suchych wiatrów.

Szkółki podokapowe zakładane są niekiedy z wykorzystaniem samosiewu gatunków znoszących ocienienie, jak również stosowaniem obsiewu sztucznego.

Szkółki samosiewne – zwane „dzikimi” zakładane są z wykorzystaniem masowo pojawiającego się nalotu. Mogą być zakładane na przestrzeni otwartej lub pod osłoną drzewostanu.

Szkółki samosiewne nie wymagają dużego nakładu pracy. Zakres prac ogranicza się do ogrodzenia oraz koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Materiał produkowany w szkółkach samosiewnych charakteryzuje się na ogół niską jakością.

MATECZNIKI TOPOLOWE

Topole różnych gatunków i odmian rozmnażamy sposobem wegetatywnym. Materiałem do wegetatywnego rozmnażania topoli w szkółkach są zrzezy, które pozyskujemy z młodych, jednorocznych pędów, ze specjalnych plantacji zwanych matecznikami. Mateczniki topolowe należy zakładać na glebach żyznych, pulchnych, zasobnych w próchnicę, o odczynie zbliżonym do obojętnego i poziomie wód gruntowych około 1 m.

- Zasady i warunki lokalizacji szkółek

Właściwa lokalizacja szkółek ma ogromny wpływ na wyniki produkcji szkółkarskiej.

Dokonując wyboru terenów pod szkółki należy brać pod uwagę następujące czynniki:

- Konfiguracja terenu – najodpowiedniejszy pod szkółki jest teren równy, dopuszcza się niewielkie nachylenie: 
na nizinach 2-3°, w górach 3-5°.

- Warunki glebowe – gleba o korzystnych naturalnych właściwościach fizycznych i chemicznych jest najodpowiedniejsza, daje, bowiem, gwarancję uzyskania dobrych efektów oraz zachowania trwałości produkcji szkółkarskiej. Najodpowiedniejsze są gleby leśne piaszczysto gliniaste lub gliniasto-piaszczyste, charakterystyczne dla siedliskowych typów borów i lasów mieszanych. Nie nadają się pod szkółki ubogie piaski oraz ciężkie gliny i iły, a także gleby bardzo kamieniste.

Miąższość warstwy uprawnej powinna wynosić 0.3 m, a udział próchnicy w warstwie akumulacyjnej powinien wynosić 4-5% (min. 3%).

- Warunki wodne

  - na powierzchniach szkółek nie powinno być obniżeń sprzyjających utrzymywaniu się wody z opadów lub wody stagnującej okresowo, np. wiosną,

  - poziom wody gruntowej nie powinien być zbyt wysoki (nie wyższy niż 60 cm przy najwyższym stanie wody,

  - w przypadku okresowych niedoborów wody należy zapewnić stałe i wydajne źródło wody do deszczowania,

- Warunki klimatyczne

- zapewnienie korzystnego mikroklimatu (lokalizacja szkółek w drzewostanach – ochrona przed mroźnymi 
i wysuszającymi wiatrami, ochrona przed nadmierną insolacją itp.);

- nieodpowiednie ze względu na niekorzystny mikroklimat są tereny górskie np. dopuszczalna wysokość dla szkółek w Karpatach wynosi 450 m n. p. m, a w Sudetach 400 m n. p. m;

- nie nadają się pod szkółki doliny otoczone wzniesieniami lub zagłębieniami powierzchniowymi, a także obniżenia terenu wzdłuż cieków wodnych.

- Warunki transportowe i komunikacyjne

- należy dążyć do centralnej lokalizacji szkółek w stosunku do obsługiwanego terenu (względy organizacyjne 
i ekonomiczne – do 50 km);

- należy zapewnić dobre drogi dojazdowe do szkółek (utwardzone nawierzchnie);

- właściwe zaplanowanie wewnętrznej sieci dróg w obrębie szkółek.

- Zaplecze robotnicze

- Źródła substancji organicznej

- substancja organiczna przydatna do produkcji kompostu,

- kora drzew iglastych,

- obornik,

- nawozy zielone.

- Dostarczenie energii elektrycznej

- uruchamianie deszczowni;

- młynki do rozdrabniania kory;

- sieczkarnie do zielonek,

- chłodnie itp.

- rozdrabniacz kory

Rozdrabniacz torfu i kory

Moc: 5,5 kW. Wydajność: ok. 10m3/h. Rozdrabniacz posiada 24 wahliwe bijaki zamocowane do poziomo osadzonego wału. Obudowa grubości 10 mm.

Rozdrabniacz kory RK 200 firmy Liwex

Rozdrabniacz kory RK 200 jest urządzeniem przeznaczonym do rozdrabniania kory na frakcje nadające się do wykorzystania w pracach ogrodniczych lub do mulczowania. Rozdrabnianym materiałem mogą też być odpady drewna i gałęzie o średnicy do 3 cm. Wielkość otrzymanych po rozdrobnieniu elementów można regulować zmieniając wielkość sita.

- ładowacz chwytakowy

Ładowacz czołowy ŁC-1650 firmy PRONAR

- rozrzutnik obornika i kompostu

Rozrzutnik obornika TORNADO N – 252 firmy SIPMA

- rozsiewacz nawozów mineralnych

Siewnik granulatów SSG – 5

Siewnik granulatów SSG-5 przeznaczony jest do doglebowego, międzyrzędowego wprowadzania granulatów, środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w szkółkach leśnych, na typowo cztero lub pięciorzędowych taśmach o szerokości 1 m. Może być również używany w szkółkach ogrodniczych.

- pług zawieszany dwuskibowy

- pług zawieszany podorywkowy

- brona zębata

- brona talerzowa

- kultywator zawieszany

- wał pierścieniowy

- walec grządkowy

- szparownik

Szparownik aktywny SSA-5

- siewnik do nasion

Szkółkowy siewnik nasion  SSN-5

Szkółkowy siewnik nasion przeznaczony jest do wysiewu ciężkonasiennych gatunków drzew, przede wszystkim na typowych cztero - lub pięciorzędowych taśmach o szerokości 1m.

- opielacz wielorzędowy,

Opielacz uniwersalny SOU-5, SOU-6

- podcinacz korzeni sadzonek

Podcinacz korzeni SPK-5

Podcinacz korzeni przeznaczony jest do podcinania korzeni sadzonek w szkółkach leśnych na typowych cztero - lub pięciorzędowych taśmach o szerokości 1m. W jednym przejściu maszyna podcina korzenie z jednego boku i od spodu. Podcinanie korzeni z drugiego boku odbywa się przy drugim przejeździe maszyny w kierunku przeciwnym, po upływie 2-4 tygodni.

- sadzarka do szkółkowania sadzonek

Siedmiorzędowa sadzarka do szkółkowania sadzonek

- formowanie systemu korzeniowego

Podcinacz korzeni aktywny typ Prune Master – nr kat. 1606

Podcinacz korzeni (bierny)

Podcinacz korzeni (aktywny)

- wyorywacz sadzonek

Wyorywacz sadzonek

- Środki techniczne do odnowienia lasu i plantacyjnej uprawy drzew leśnych

  - zgrabiarka do gałęzi

Zawieszana zgrabiarka do gałęzi z zębami pionowymi

  - pług dwuodkładnicowy

Pług leśny ciężki: wariantowo: z pogłębiaczem lub bez pogłębiacza

  - pogłębiacz leśny

Pogłębiacz leśny PL-50 z walcem ugniatającym

  - naorywacz wałków

  - pługi aktywne leśne talerzowe,

Pług aktywny: a) jednotalerzowy TPF-1, b) dwutalerzowy TP-2 Wariantowo z pogłębiaczem

  - siewnik jednorzędowy,

  - sadzarka do upraw,

  - brona talerzowa pielęgnacyjna

  - świdry glebowe z napędem agregatowane z ciągnikiem rolniczym

Świder ziemny U 900
Wykonuje otwory: Ø 200, Ø 300, Ø 450, Ø 600 mm, na głębokość 1,0 m

sposoby sadzenia drzew

- Maszyny i urządzenia stosowane w ochronie lasu

  - opryskiwacze,

  - gleboopylacze,

  - ciągnikowa smarownica do sadzonek.

MASZYNY DO POZYSKANIA DREWNA

- Maszyny do ścinki

  - Pilarki łańcuchowe są podstawowym narzędziem przy pozyskiwaniu drewna.

- Harwestery

Harwester jednochwytakowy 770 D firmy Timberjack

- Maszyny ścinkowo układające

Maszyna ścinkowo-układająca Timberjack 608L

- Maszyny do okrzesywania i przerzynki

- Procesory

Zrywka i okrzesywanie drewna procesorem HYPRO

- Rębarki

Rębarka przyczepiana FORESTERI C4560LF

Rębarka samojezdna firmy Mengele

- Urządzenie prasująco – pakietujące

Urządzenie prasująco – pakietujące Timberjack 1490D

- Maszyny do zrywki drewna

- mikrociągniki

Mikrociągniki charakteryzują się możliwością zastosowania w pozyskaniu i zrywce drewna przede wszystkim w cięciach pielęgnacyjnych. Z uwagi na ich dużą zwrotność i małą szerokość można je wprowadzać do drzewostanów bez konieczności wykonywania szlaków zrywkowych. Spełniają one wymagania ekologiczne z uwagi na małą masę własną oraz małą masę transportowanego drewna oraz ze względu na bardzo mały nacisk układów jezdnych na glebę (mikrociągniki gąsienicowe – do 10 kPa). Parametry jezdne tych urządzeń sprawiają, że mogą one znaleźć zastosowanie w każdym terenie, po którym pieszo może poruszać się człowiek.

Żelazny koń – zrywka drewna

- ciągniki rolnicze

Ciągniki rolnicze odgrywają ważną rolę w pracach pozyskaniowych. Często stosuje się je jako maszyny bazowe dla procesorów i harwesterów. Bardzo duże znaczenie mają również przy zrywce drewna. Sposób użycia ciągnika rolniczego do zrywki zależy od zastosowanego osprzętu. Najczęściej jedynym dodatkowym wyposażeniem jest lina lub łańcuch zrywkowy. Wykonywana wówczas zrywka ma charakter wleczony i wymaga dojechania do każdej sztuki zrywanego drewna. Ten sposób zrywki jest stosowany w trzebieżach późnych (zrywka strzał) i niekiedy w cięciach rębnych (zrywka dłużyc).

Wyposażenie ciągnika rolniczego we wciągarkę i myglarkę znacznie ułatwia i zwiększa wydajność zrywki. Za ich pomocą drewno dociąga się do szlaku zrywkowego, a następnie zrywa się je w sposób półpodwieszony do drogi wywozowej lub składnicy manipulacyjnej.

Drewno długie można również zrywać za pomocą specjalnych kleszczy mechanicznych (samozaciskowych) lub hydraulicznych montowanych na trzypunktowym układzie podnośnika.

Najprostszym, stosowanym osprzętem do zrywki drewna krótkiego (głównie stosowego i cieńszych kłód) są przyczepki jednoosiowe.

Ciągniki rolnicze powinny być używane w łatwych warunkach terenowych, przy niewielkiej masie zrywanych sztuk (w cięciach pielęgnacyjnych, w metodzie całego drzewa, gdzie zrywa się sztuki pojedynczo itp.). W warunkach trudnych, na stokach o spadkach powyżej 20 – 25 % ciągniki te, zaprojektowane do innych zadań realizowanych w warunkach upraw rolniczych, nie spełniają wymogów technologicznych podczas zrywki. Obserwacje terenowe wykazują, że ciągniki rolnicze wywołują poważne szkody glebowe z uwagi na naciski jednostkowe na grunt oraz konstrukcję stosowanych opon. Ponadto ciągniki rolnicze używane do zrywki ulegają nadmiernemu zużywaniu się ze względu na nie przystosowanie do przenoszenia obciążeń dynamicznych ze strony podwieszonego lub wleczonego drewna.

Ciągnik standardowy Same Explorer zaadaptowany do pracy w leśnictwie

Ciągnik John Deere 6400/6600 zaadaptowany do pracy w leśnictwie

Kleszcze zrywkowe

Zestawienie wybranych ciągników zaadaptowanych do pracy w leśnictwie

| Marka ciągnika | Typ ciągnika | Masa bez obciążników [kg] | Typ podwozia |
| --- | --- | --- | --- |
| URSUS | 934 L | 4760 | 4K4 |
| URSUS | 1134 L | 4820 | 4K4 |
| URSUS | 1234L | 5100 | 4K4 |
| URSUS | 1634L | 5190 | 4K4 |
| SAME Explorer II | 70DT | 5250 | 4K4 |
| SAME Explorer II | 80DT | 5560 | 4K4 |
| SAME Explorer II | 90DT | 5560 | 4K4 |
| CAS CRYSTAL | Crystal 99 | brak danych | 4K4 |
| JOHN DEERE | 6010SE | brak danych | 4K4 |
| JOHN DEERE | 6110SE | brak danych | 4K4 |
| JOHN DEERE | 6210SE | brak danych | 4K4 |
| JOHN DEERE | 6310SE | brak danych | 4K4 |
| ZETOR | 6340 | 4880 | 4K4 |
| ZETOR | 7340 | 5370 | 4K4 |
| VALTRA | LVV-45 | 5720 | 4K4 |

Ursus (www.ursus.com.pl),

Zetor (www.zetor.cz),

John Deere (www.deere.com),

Valtra (www.valtra.de)

- ciagniki specjalistyczne

  - skiddery

Skiddery są maszynami przeznaczonymi do zrywki półpodwieszonej. Ze względu na konstrukcję rozróżnia się trzy rodzaje skidderów: linowe, chwytakowe i klembanki. Bardzo rzadko występują w wersji gąsienicowej.

Skiddery linowe są maszynami przeznaczonymi do zrywki całych drzew, strzał lub dłużyc w cięciach rębnych i trzebieżach późnych. Budowa skidderów pozwała na pracę w bardzo trudnych warunkach – od terenów podmokłych do górskich. Standardowe wyposażenie skidderów stanowią:

- wciągarka – jedno- lub dwubębnowa o dużej sile uciągu (od 100 kN), z możliwością sterowania radiowego;

- płyta oporowa, często ruchoma (zapewnia stabilizację maszyny podczas dociągania drewna przy zrywce w górę stoku), pozwalająca na równe ułożenie czół zrywanego drewna;

- myglarka, spełniająca dwie funkcje – mygłowanie zerwanego drewna i równanie terenu.

Bardzo ważną funkcję w pracy skidderów linowych spełnia sterowanie radiowe wciągarki. Znacznie skraca czas dociągania ładunku i zmniejsza liczbę uszkodzeń pozostających drzew.

Skidder linowy

Skiddery chwytakowe mają podobne zastosowanie jak linowe, z tym, że ich wykorzystanie w trzebieżach jest ograniczone. Konstrukcyjnie różnią się dosyć istotnie. Na tylnej części ramy znajduje się wysięgnik, na którym jest zamocowany chwytak hydrauliczny. Wciągarka służy do przyciągania drewna w strefę zasięgu chwytaka. Skiddery chwytakowe zapewniają operatorowi znacznie większy komfort, nie musi wychodzić z kabiny podczas pracy

Skidder chwytakowy

Klembanki są zwykle trzyosiowe (niekiedy czteroosiowe; dwie osie z przodu, dwie z tyłu) z wydłużoną tylną częścią ramy. Są wyposażone w kleszcze zrywkowe, osadzone na tylnej części ramy i żuraw hydrauliczny. Żuraw służy do umieszczania części odziomkowych ściętych drzew, strzał lub dłużyc w kleszczach zrywkowych. Po zgromadzeniu pełnego ładunku kleszcze zostają zaciśnięte hydraulicznie i maszyna jest gotowa do transportu. W kleszczach znajduje się układ linowy zapobiegający wysuwaniu się ładunku podczas transportu. Klembanki są wykorzystywane do zrywki drewna długiego na zrębach zupełnych i w trzebieżach starszych klas wieku.

Klembank

  - forwardery

Forwardery są specjalistycznymi maszynami, które zostały zaprojektowane i zbudowane do wykonywania pracy w trudnych warunkach terenowych, z łatwością pokonują stoki o nachyleniu do 35 %, nierówności terenu, niewielkie cieki wodne i inne przeszkody. Są produkowane w wersjach cztero-, sześcio- lub ośmiokołowych i wyposażone w żurawie hydrauliczne o wysięgu 7 – 10 m. Ciągniki nasiębierne przeznaczone są do zrywki drewna o długości od 2 do 6 – 8 m. Zapewniają one dużą wydajność pracy i zarazem nie uszkadzają podłoża (cały ładunek spoczywa na platformie).

Nośność ciągników nasiębiernych może wynosić 16 – 18 t.

Forwarder Timberjack (John Deere) 1710D

Zestawienie niektórych parametrów technicznych wybranych forwarderów

| Marka | Typ | Moc silnika [kW] | Typ podwozia | Ładowność [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Timberjack | 810C | 82 | 8K8 (6K6) | 8500 |
| Timberjack | 1010C | 114 | 8K8 (6K6) | 11000 |
| Timberjack | 1410C | 129 | 8K8 (6K6) | 15000 |
| Timberjack | 1710D | 160 | 8K8 (6K6) | 17000 |
| Rottne | RAPID | 93 | 8K8 (6K6) | 12000 |
| Rottne | SOLID F9 | 93 | 8K8 (6K60 | 9000 |
| Rottne | SMV RAPID | 138 | 8K8 (6K6) | 16000 |
| Rottne | SOLID F12 | 122 | 8K8 (6K6) | 12000 |
| Terri | ATD | 29 | 12K12 | brak danych |
| Terri | S 2000 | 18 | 12K12 | brak danych |

Timberjack (www.timberjack.com),

Terri (www.terri.st),

Rottne (www.rottne.com).

- kolejki linowe

Linowa kolejka zrywkowa Larix Kombi

Larix Hydro A

Larix Hydro P

Parametry techniczne kolejek Larix

| Typ | Źródło energii | Rodzaj napędu | Zasięg [m] | Nośność [kg] | Siła uciągu [kN] | Prędkość nawijania [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Larix Kombi | Ciągnik 50 kW + | Mechaniczny | 220-270 | 1500 | 30 | 1,5 |
| Larix 550 | Ciągnik 50 kW + | Mechaniczny | 500 | 2000 | 23 | 2,2 z ładunkiem 4,5 bez ładunku |
| Larix 3T | Ciągnik 70 kW + | Mechaniczny | 600-800 | 3000 | 32 | 2,2 z ładunkiem 4,5 bez ładunku |
| Larix Hydro A | Terenowy samochód ciężarowy | Hydrostatyczny | 700 | 3000 | 32 | 0 – 6,0 z i bez ładunku |
| Larix Hydro P | Ciągniona przyczepa | Hydrostatyczny | 700 | 3000 | 32 | 0 – 6,0 z i bez ładunku |

Kolejka Mounty 4000 z procesorem

# Text boxes

b)

a)