Ćwiczenia IV 27.11.2014r.

Temat: Wycena gruntów przeznaczonych pod zabudowę – metodą korygowania średniej ceny rynkowej.

Technika postępowania:

- Szczegółowy opis wycenianej nieruchomości

- Ustalenie liczebności próbki losowej

- Wylosowanie próbki losowej

- Opis nieruchomości – szczegółów o najwyższej i najniższej cenie transakcyjnej

- Obliczanie średnich arytmetycznych cen transakcyjnych w próbce

Cśr = ∑Ci/N

- Obliczenie brzegowych wartości sumy składników korygujących:

Cmin/Cśr = 0,8 ; Cmax/Cśr = 1,3

- Obliczenie zbiorów wskaźników korygujących poprzez porównywanie cech nieruchomości wycenianej z cechami nieruchomości o najwyższej i najniższej cenie.

- Zestawienie atrybutów, wielkości przykładowe dla rynku zrównoważonego (popyt i podaż);

- lokalizacja 40%

- uzbrojenie techniczne 20%

- kształt 10%

- dojazd 10%

- sąsiedztwo 20%

- Określenie % wpływu poszczególnych wskaźników korygujących atrybuty ( na wartość)

- Określenie zakresu ( brzegowych) wartości poszczególnych wskaźników korygujących np.

-lokalizacja K1 [0,32; 0,52] tj (40% z 0,8 i 40% z 1,3)

- uzbrojenie, kształt dojazd tak samo.

- sąsiedztwo K5  [0,16 ; 0,26) tj (20% z 0,8 i 20% z 1,3)

- Określenie wartości poszczególnych wskaźników korygujących. Porównujemy atrybuty nieruchomości najlepszej i najgorszej z wyceniano.

K1 = 0,40

K2 = 0,26

K3 = 0,10

K4 = 0.08

K5 = 0,24

∑: 1,08	∑(Ki) = 1,08

- Ewentualne określenie wartości współczynnika eksperckiego E <0,85;1.15>

- Określenie wartości nieruchomości (1m2) według wzoru:

W1 = Cśr * EKi * ∑ (współczynnik ekspercki)

- Określenie wartości nieruchomości o pow. użytkowej – P(m2):

W2=W1*P