9.11.15r.					WYKŁAD 4

1. Stanowisko pracy

Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki materialne, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

Kryteria ergonomicznego stanowiska pracy:

- umożliwienie realizacji wielu czynności,

- dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika,

- umożliwienie zmiany pozycji.

Adaptacja stanowiska roboczego:

- właściwości psychofizyczne,

- swoboda ruchu,

- komfort,

- bezpieczeństwo, higiena.

Granice przestrzeni roboczej na stanowisku pracy

Determinanty granic przestrzeni roboczej:

- minimalna powierzchnia wyposażenia stanowiska,

- długość ciągów komunikacyjnych w pobliżu stanowiska,

- jakość warunków środowiskowych (zwłaszcza oświetlenia),

- łatwość dostarczania materiału (w przypadku produkcji),

- warunki BHP.

Wymogi struktury przestrzennej stanowisk pracy:

- zapewnienie bezpiecznej i wygodnej pracy dla 90% populacji,

- dostosowanie do ekstremalnych cech wymiarowych,

- możliwość regulacji parametrów,

- eliminacja zagrożeń wypadkowych oraz czynników szkodliwych,

- swoboda ruchów (minimalny koszt biologiczny),

- dobre warunki widoczności procesu pracy i otoczenia.

2.2 Kryterium granic przestrzeni manipulacyjnej

Kryterium to uwzględnia zakres pracy kończyn górnych.

Kończyna górna może wykonywać następujące rodzaje ruchów:

- zginanie i prostowanie,

- odwodzenie i przywodzenie,

- odwracania i nawracanie,

- obwodzenie.

Podstawowe funkcje ręki to ruch, chwyt i kontakt z otoczeniem przez dotyk.

Wysokość manipulacyjna:

- podstawowa miara właściwego położenia strefy pracy w stosunku do operatora,

- określa ona odległość od oparcia stóp do płaszczyzny poziomej przechodzącej przez miejsce optymalnego przyłożenia rąk w czasie pracy,

- uwzględnia cechy ruchu (rodzaj czynności).

Ogólne zalecenia doboru wysokości manipulacyjnej:

- dla pozycji stojącej: płaszczyzna pracy powinna znajdować się 7,5cm poniżej łokcia,

- dla pozycji stojącej przy pracach wymagających dużo swobody ruchu: 5-7,5cm poniżej łokcia,

- dla pozycji siedzącej: prace lekkie i średnio ciężkie: wykonanie powinno być możliwe rękami zgiętymi pod kątem prostym lub lekko rozwartym,

- dla pozycji przemiennej – wysokość taka, jak dla pozycji stojącej,

- dobór jest zależny podstopnia ciężkości pracy.

Kolejność postępowania przy ustalaniu wysokości manipulacyjnej:

- ustalić typ i ciężkość wykonywanych czynności,

- ustalić pozycję ciała pracownika w trakcie pracy,

- określić rodzaj wykonywanych ruchów,

- ustalić stopień ograniczenia ruchowego,

- ustalić zakres nastaw siedziska i podnóżka,

- określić strefy wygody dla danego stanowiska,

- ustalić wysokość manipulacyjną dla danego centyla populacji.

2.3 Kształtowanie parametrów siedziska

Wymogi stawiane siedziskom:

- dobra stabilizacja tułowia, kończyn a niekiedy głowy,

- zapewnienie stabilności siedziska,

- wysoka trwałość siedziska,

- możliwość regulacji,

- łatwa obsługa.

Optymalizacja właściwości siedziska:

- wyprofilowanie i pochylenie płyty siedziska (3-15°),

- ukształtowanie oparcia i części bocznych,

- stosowanie podparć stóp i łokci (a niekiedy podparcia głowy),

- właściwy dobór materiału siedziska:

- twardość,

- odprowadzanie ciepła,

- tarcie,

- właściwości elektrostatyczne i alergiczne.

Prawidłowe stanowisko do pracy z komputerem:

- powierzchnia ekranu prostopadła do osi wzroku,

- przedramiona tworzą kąt ok. 90° z pionową osią sylwetki,

- stopy całą powierzchnią spoczywają na podłodze,

- kąt ugięcia stawu kolanowego co najmniej 90°.

2.4 Wymiary wnęk dla kończyn dolnych:

- odpowiednia przestrzeń dla kończyn ułatwia dostęp do stref pracy,

- zalecana wysokość wnęki to 700mm,

- nie jest zalecane stosowanie grubych blatów lub szuflad,

- minimalna wnęka dla samej stopy: 150x150mm.

3. Odległości bezpieczeństwa:

- dane antropometryczne, oprócz wyznaczania stref pracy służą również do określania parametrów bezpieczeństwa,

- parametry bezpieczeństwa determinują:

- rozmiary otworów i szczelin umożliwiających dostęp części ciała do poszczególnych obszarów stanowiska pracy,

- odstępy minimalne,

- wymiary wejść,

- parametry osłon.