W – 8         30.11.2015r.

1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY :

BEZPIECZEŃSTWO  – brak nieakceptowanego ryzyka szkód.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP) – ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę :

- w sposób produktywny

- bez narażania na ryzyko wypadku i choroby

- bez narażania na nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

2. MATERIALNE WARUNKI PRACY :

- człowiek przystosował się do warunków naturalnych, ale nie przystosował się do warunków sztucznych

- reakcja organizmu na bodźce może być różna (cechy organizmu/cechy bodźca)

- obciążenia wynikające z warunków środowiskowych mogą mieć negatywny wpływ na organizm ludzki

- w niesprzyjających warunkach wzrasta zużycie energii na podstawowe procesy życiowe (PPM).

MATERIALNE WARUNKI PRACY (CZYNNIKI ŚRODOWISKA PRACY) – całokształt czynników, z którymi człowiek spotyka się przy wykonywaniu pracy zawodowej.

| Rzeczowe warunki pracy : 1) pomieszczenie pracy 2) stanowisko pracy 3) środki techniczne (maszyny, urządzenia) | Czynniki fizyczne : 1) mikroklimat 2) drgania 3) zapylenie 4) hałas 5) promieniowanie 6) oświetlenie 7) temperatura | Czynniki chemiczne : 1) farby 2) rozpuszczalniki 3) gazy 4) pary | Czynniki biologiczne : 1) wirusy 2) bakterie 3) grzyby |
| --- | --- | --- | --- |

ODDZIAŁYWNIE CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY NA ORGANIZM LUDZKI :

- działanie adekwatne – czynnik oddziaływuje na konkretne narządy i układy

- działania ogólne – kilka narządów lub układów może być narażone na działanie czynnika.

BADANIE WPŁYWU CZYNNIKÓW NA ORGANIZM :

- głównym celem jest poprawa materialnych warunków pracy

- uzyskane efekty : zmniejszenie absencji, zachorowalności, wypadkowości i rotacji pracowników, zwiększenie satysfakcji z pracy.

SZKODLIWOŚĆ I UCIĄŻLIWOŚĆ CZYNNIKÓW :

CZYNNIKI SZKODLIWE – czynniki, których oddziaływanie prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą :

- fizyczne

- chemiczne

- pyły.

CZYNNIKI UCIĄŻLIWE – czynniki, których oddziaływanie może być przyczyną złego samopoczucia lub zmęczenia pracownika, ale nie powoduje trwałych zmian w organizmie (zarówno przy obciążeniu fizycznym, jak i psychicznym).

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE (NDS) – stężenie związku chemicznego, którego działanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego dnia pracy i przeciętnego tygodniowego wymiary czasu pracy, przez cały okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowie pracownika.

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE NATĘŻENIE (NDN) – natężenie fizycznego czynnika, którego działanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego dnia pracy i przeciętnego tygodniowego wymiary czasu pracy, przez cały okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika.

A

3. DRGANIA MECHANICZNE :

3.1. PODSTAWOWE DEFINICJE :

DRGANIA – procesy, których charakterystyczne wielkości fizyczne są zmienne w czasie.

DRGANIA MECHANICZNE (WIBRACJE) – ruch cząstek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi

(ruch oscylacyjne względem punktu odniesienia).

SZKODLIWOŚĆ DRGAŃ – polega na przekazywaniu energii ze źródła drgań na organizm człowieka

(poprzez ciała będące w kontakcie ze źródłem drgań).

3.2. PARAMETRY DRGAŃ :

- częstotliwość – określająca liczbę cykli w jednostce czasu :

- okres – czas trwania jednego cyklu (odwrotność częstotliwości) :

- amplituda – największe wychylenie, najczęściej opisywane przyspieszeniem

- dawka drgań – iloczyn czasu trwania i przyspieszenia drgań.

WARTOŚĆ SKUTECZNA () – miara potencjalnej szkodliwości drgań – uwzględnia historię przebiegu czasowego drgań oraz wielkość amplitudy.

SKORYGOWANA WARTOŚĆ PRZYSPIESZENIA DRGAŃ () – wartość uwzględniająca wpływ częstotliwości na szkodliwość drgań.

3.3. PODZIAŁ DRGAŃ :

| DRGANIA : |
| --- |
| Charakter zmienności : 1) ustalone 2) nieustalone. | Charakter narażenia : 1) ciągłe 2) przerywane 3) sporadyczne. | Rodzaj oddziaływania : 1) ogólne 2) miejscowe. | Przyczyna powstania : 1) drgania swobodne 2) drgania wymuszone. |

| DRGANIA USTALONE – drgania, w których skorygowane wartości skuteczne przyspieszenia zmieniają się nie więcej niż dwa razy w stosunku do najmniejszej wartości. | DRGANIA NIEUSTALONE – drgania, w których skorygowane wartości skuteczne przyspieszenia zmieniają się więcej niż dwa razy w stosunku do najmniejszej wartości. |
| --- | --- |

| DRGANIA CIĄGŁE – występujące bez przerwy w trakcie zmiany roboczej (pomijając przerwy regulaminowe i czas przygotowania stanowiska). | DRGANIA PRZERYWANE – występują wielokrotnie w ciągu całej zmiany roboczej (z przerwami powodowanymi np. cyklicznością produkcji). | DRGANIA SPORADYCZNE – drgania występujące nieregularnie, związane z czynnościami wykonywanymi dorywczo (do 30min/dobę). |
| --- | --- | --- |

| DRGANIA OGÓLNE – oddziaływują na cały organizm człowieka (przez stopy, miednicę, plecy lub boki). | DRGANIA MIEJSCOWE – działają na organizm przez kończyny górne. |
| --- | --- |

| DRGANIA SWOBODNE – drgania ,podczas których na ciało nie działają żadne siły (poza tymi, które spowodowały wychylenie z równowagi). | DRGANIA WYMUSZONE – zachodzą pod działaniem określonych sił. |
| --- | --- |

3.4. ŹRÓDŁA DRGAŃ :

| OGÓLNE : 1) podłogi, podesty, pomosty pomieszczeń 2) siedziska i podłogi środków transportowych 3) siedziska maszyn specjalistycznych (np. budowlanych). | MIEJSCOWE : 1) ręczne narzędzia uderzeniowe 2) ręczne narzędzia obrotowe 3) dźwignie sterujące maszyn i pojazdów 4) źródła technologiczne. |
| --- | --- |

| ŹRÓDŁA DRGAŃ MIEJSOWYCH | PRZYSPIESZENIE DRGAŃ [m/s2] | ŹRÓDŁA DRGAŃ OGÓLNYCH | PRZYSPIESZENIE DRGAŃ [m/s2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Młot pneumatyczny | 6 | Ciągnik rolniczy | 0,6 |
| Klucz udarowy | 7,5 | Koparko-ładowarka | 0,9 |
| Szlifierka | 5 | Lokomotywa | 0,3 |
| Pilarka spalinowa | 10 | Samochód ciężarowy | 0,6 |

Niektóre narzędzia ręczne (np. pilarki) mogą generować drgania miejscowe o dużej amplitudzie, które mogą być przenoszone z rąk na barki, tułów i głowę – wówczas stają się źródłem drgań ogólnych.

3.5. ODDZIAŁYWANIE DRGAŃ NA ORGANIZM :

- budowa ciała człowieka sprzyja ochronie przed drganiami

- każdy narząd ma tzw. drgania własne – przed przekroczeniem częstotliwości tych drgań zachodzi amortyzacja bierna, natomiast po przekroczeniu – amortyzacja czynna.

| Część ciała/narząd | Częstotliwość drgań własnych |
| --- | --- |
| Głowa Ramię Dłoń Gałka oczna Wątroba Nogi | 20 – 30 10 – 50 30 – 50 60 – 90 3 – 4 2 – 20 |

SKUTKI ODDZIAŁYWANIA DRGAŃ DZIELI SIĘ NA BIOLOGICZNE I FUNKCJONALNE.

SKUTKI BIOLOGICZNE- drgania miejscowe :

- schodzenia naczyń krwionośnych, drętwienie i ból, niedokrwienie palców dłoni (tzw. choroba białych palców)

- zmiany w układzie kostno-stawowym – tzw. wypustki i wyrośla kostne, zwapnienie torebek stawowych i okostnej.

SKUTKI BIOLOGICZNE – drgania ogólne :

- zmiany chorobowe w lędźwiowym (niekiedy szyjnym) odcinku kręgosłupa – zespół bólowy kręgosłupa

- zaburzenia w czynnościach narządów wewnętrznych – najbardziej narażone są :

- narządy układu pokarmowego (wątroba, żołądek)

- narządy klatki piersiowej

- narządy układu rozrodczego u kobiet

- narządy jamy nosowo – gardłowej.

SKUTKI FUNKCJONALNE :

Skutki funkcjonalne bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zmniejszenie efektywności pracy :

- wydłużenie czasu reakcji wzrokowej i ruchomej

- zakłócenia w koordynacji ruchów

- nadmierne zmęczenie

- bezsenność

- rozdrażnienie

- osłabienie pamięci.

3.6. OGRANICZANIE SKUTKÓW DRGAŃ :

- eliminacja bądź ograniczenie drgania u źródła :

- dobór kształtu i wymiarów, masy i sztywności elementów maszyn

- odpowiednia eksploatacja i konserwacja maszyn.

- tłumienie drgań – warstwy tłumiące na powierzchniach.

- izolacja źródła drgań od podłoża i ludzi – sprężyste materiały izolacyjne.

- ochrona pracownika – skrócenie czasu, środki ochrony osobistej.