Wykład

11.01.2016r.

Materialne warunki środowiska pracy. Hałas.

- Wprowadzenie

Dźwięk – wrażenie słuchowe wywołane zaburzeniami ciśnienia powietrza. Zaburzenia te wywołane są drganiami akustycznymi.

Drgania akustyczne – drgania powodujące ruch cząsteczek środowiska sprężystego w zakresie słyszalnym.

Fala akustyczna – fala mechaniczna podłużna wywołana drganiami akustycznymi.

Fala dźwiękowa – fala akustyczna odbierana przez ucho jako wrażenie dźwiękowe.

Występowanie drgań akustycznych będzie zawsze powodowało zmianę wartości ciśnienia statycznego.

Wrażenie słuchowe jest wytwarzane poprzez cykliczne zmiany ciśnienia.

- Parametry dźwięków:

  - Ciśnienie akustyczne – wartość wahań ciśnienia powodowanych przez falę dźwiękową [Pa],

  - Częstotliwość – liczba okresów zmian ciśnienia akustycznego[Hz],

  - Natężenie dźwięku – ilość energii przenoszonej w jednostce czasu przez powierzchnię ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali akustycznej(W/m2),

  - Moc akustyczna – iloczyn natężenia dźwięku i powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali [W].

- Odbieranie dźwięków przez człowieka

  - Fala dźwiękowa przewód słuchowy dociera do błony bębenkowej,

  - Błona bębenkowa wprawia w ruch młoteczek,

  - Drgania z błony przenoszone są na strzemiączko i kowadełko, a następnie trafiają do ucha wewnętrznego, gdzie są zamieniane na impulsy nerwowe.

  - Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach z zakresu 16 – 20 000 Hz,

  - Infradźwięki – dźwięki o częstotliwości poniżej 16 Hz,

  - Ultradźwięki – dźwięki o częstotliwości powyżej 20 000 Hz.

Rodzaje wrażeń słuchowych:

- Tony – drgania harmoniczne o określonej częstotliwości i amplitudzie:

  - Tony niskie(basy); częstotliwość 20-300 Hz,

  - Tony średnie;300-3000 Hz,

  - Tony wysokie (soprany); 3000-20 000 Hz.

- Dźwięki – suma tonów o różnych częstotliwościach i amplitudach,

- Szmery – drgania o częstotliwościach nieharmonicznych (np. huk, trzask).

Z powodu różnych ciśnień akustycznych spotykanych w środowisku w praktyce ocenę oddziaływania dźwięku na człowieka wyraża się za pomocą poziomu natężenia dźwięku:

L = 10* log 10 (I/Io)      [dB]

gdzie :

I – natężenie dźwięku konkretnego źródła [W/m2]

I0 – umowna wartość odniesienia (10 -12W/m2)

- Narząd słuchu reaguje odmiennie na dźwięki o takim samym natężeniu ale różnych częstotliwościach,

- Największa czułość ucha: 0,5-4 kHz,

- Wprowadzono trzy zakresy poziomów natężenia dźwięku:

  - –niski poziom intensywności, dB(A),

  - – średni poziom intensywności, dB(B),

  - – wysoki poziom intensywności, dB(C).

Granice słyszalności

- Dolna granica słyszalności  (próg słyszalności) – poziom natężenia, przy którym ucho zaczyna odbierać wrażenia dźwiękowe,

- Górna granica słyszalności (próg bólu) – poziom natężenia, który wywołuje uczucie bólu (ok. 120 dB)

- Hałas

Hałas – uciążliwe lub niepożądane dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części ciała człowieka (dźwięk o dowolnym charakterze akustycznym niepożądany w danych warunkach i przez daną osobę).

- Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym na stanowiskach pracy,

- W Polsce hałas jest przyczyną ok. 10% wszystkich chorób zawodowych.

4.1. Rodzaje hałasu:

- Podział ze względu na częstotliwość:

  - Infradźwiękowy (< 50 Hz),

  - Słyszalny (50 – 10 000 Hz),

  - Ultradźwiękowy (10 -100 kHz).

- Podział hałasu słyszalnego ze względu na zmienność natężenia:

  - Ustalony – zmiany natężenia do 5 dB,

  - Nieustalony –zmiany większe niż 5 dB,

  - Impulsowy – trwający krócej niż 1 sekunda.

4.2. Źródła hałasu słyszalnego na stanowiskach pracy:

- Mechaniczne:

  - Maszyny będące źródłem energii (silniki, sprężarki),

  - Maszyny do obróbki materiałów(szlifierki, wiertarki, tokarki).

- Aero- i hydrodynamiczne:

  - Ruch gazów i cieczy w rurociągach,

  - Ruch powietrza w wentylatorach,

- Technologiczne:

  - Kruszenie materiału, łamanie materiału itp.

4.3.Skutki występowania hałasu słyszalnego

Wpływ hałasu

Inne układy i narządy (wpływ pośredni)

Narząd słuchu:

- Ucho środkowe,

- Ucho wewnętrzne.

Układ nerwowy, psychika

Skutki działania hałasu zależą od wieku, stanu zdrowia oraz indywidualnej  podatności człowieka.

Wpływ hałasu słyszalnego na organ słuchu:

- Upośledzenie sprawności słuchu – podwyższenie progu słyszenia:

  - Czasowe lub trwałe,

  - Efekt długotrwałego narażenia na hałas o poziomie natężenia powyżej 85 dB.

- Uszkodzenia struktur narządu słuchu:

  - Uszkodzenia i ubytki błony bębenkowej,

  - Efekt jednorazowego krótkotrwałego narażenia na hałas o poziomie natężenia 130 – 140 dB.

Warunki sprzyjające szkodliwemu wpływowi hałasu:

- Występowanie dźwięku o poziomie natężenia powyżej 85 dB (zaleca się obniżenie tej granicy do 80 dB),

- Ciągła ekspozycja na hałas – nawet krótkie przerwy umożliwiają procesy regeneracyjne słuchu,

- Hałas impulsowy – mechanizmy obronne narządu słuchu nie zadziałają dostatecznie szybko.

Nagłe uszkodzenie słuchu może być traktowane jako wypadek przy pracy (tzw. uraz akustyczny).

Maksymalne poziomy ekspozycji na hałas

Poziom ekspozycji – dopuszczalna wartość hałasu ze względu na ochronę słuchu.

4.4. Hałas infradźwiękowy

- Częstotliwości:

  - Infradźwiękowe (2-16 Hz),

  - Akustyczne do 50 Hz,

- Znaczna długość fali (do kilku kilometrów),

- Źródła:

  - Naturalne: wiatr, wodospad, burza, wzburzone morze,

  - Sztuczne: środki transportu, maszyny (silniki, sprężarki, systemy klimatyzacyjne, transformatory).

Oddziaływanie infradźwięków na człowieka :

- infradźwięki są niesłyszalne dla ucha ludzkiego, ale odbierane przez narząd słuchu

- im mniejsza częstotliwość, tym wyższa wrażliwość organizmu

- objawy uciążliwości :

- przyspieszenie tętna

- wzrost liczby oddechów

- nudności, bóle głowy, osłabienie, ogólna niedyspozycja.

4.5.Hałas ultradźwiękowy

- Częstotliwości: 10 – 100 kHz,

- Możliwość rozchodzenia się w gazach, cieczach i ciałach stałych,

- Źródła:

  - Urządzenia wysokoobrotowe,

  - Myjki, płuczki ultradźwiękowe,

  - Spawarki, zgrzewarki,

  - Urządzenia diagnostyczne.