MASZYNY DO UPRAWY ROLI

- Wprowadzenie.

- Uprawa woli

- Tradycyjna – zabiegi wykonywane jeden po drugim

  - Podorywka – kultywator podorywkowy

  - orka

  - poplon – tzw. Zielony nawóz

  - podeszwa płużna – zagęszczona gleba pod warstwą orną

- Uproszczona

- siew bezpośredni – brak zabiegów uprawowych

- Agregaty uprawowe

- Bierne - ciągnięte po polu

- Pierścienie – przyśpieszają osiadanie gleby

- Croskill

- Campbell

- Cambridge

- Wał kołeczkowy

- Włóki – wyrównują powierzchnie pola

- Spulchniacz chwastownik – pozbywa się mechanicznie chwastów – przy kukurydzy i buraku

- pługi podorywkowe – do orki po żniwach

- zagonowy

- bezagonowy – odwracalny z korpusem dolnym i górnym

- odkładnice pełne – bez prętów

- odkładnice ażurowe – mniejsze opory, lepiej kruszy glebę, metalowe pręty

- kultywator, np. GRUBER – zamiast pługu

- brony talerzowe – zamiast pługu, (dwu, czterosekcyjna)

- Zawieszane

- Półzawieszane

- Zaczepiane

- głębosz – walczy z podeszwą płużną do 60-80cm głębokości

- Aktywne – elementy robocze, które się obracają.

- Glebogryzarka – obrót poziomy, do gleb ciężkich, sadów

- kultywator obrotowy – brona wirnikowa – obrót w pionie

- brona wahadłowa

WOM – Wał odbioru mocy

- Siewniki – wprowadzenie

Siew szerokorzędowy 50-60cm (burak cukrowy)

Siew wąskorzędowy – 10cm\

- Rzędy

- Szerokość

- Rozstaw – punktowy

- Siewnik uniwersalny – do kilkudziesięciu gatunków nasion

- Mechaniczny – grawitacyjny spadek nasion do gleby

- Bezpośredni – na glebie nie przygotowanej

- Pośredni – talerze tną rowki i dopiero nasiona lądują w glebie

- Pneumatyczny – przy użyciu powietrza nasiona lądują w glebie

- Siewniki punktowe – precyzyjny wysiew nasion w rzędach głównie burak cukrowy i kukurydza (brak centralnego zbiornika, ile rzędów tyle zbiorniczków)

- Siewniki do siewu specjalnego – do nasion traw na trawniki, tereny sportowe, zadarnienia

- Hydroobsiew (za pomocą wody) – strumień wody rozsiewa nasiona po powierzchni

- Ściółkowanie  – rozrzucanie sieczki na duże odległości, bez wyjazdu w teren

- Rozsad

- Chwytakowy

- Tarczowy

- karuzelowy

- Sadzarka do ziemniaka

- Mechaniczny siew traw – kilka gatunków naraz, rozstaw rzędu 3cm

- Rzutowe – tarczowe

- Rzutowe – bębnowe – b. precyzyjne

- Rzędowe – otwory wyciśnięte w glebie, wpada nasionko

- Opony

- Symbole

R – radialna

TT – dętkowa

TL – bezdętkowa

114A5 – indeks nośności i maksymalna prędkość

PR – liczba warstw osnowy

- Diagonalna (400X55-22.5)

<30% żywotność

Nitki osnowy skośne + drutówka

- Radialna (500/70R 38)

Nitki odnowy prostopadłe + drutówka + warstwy opasania

| Cecha | Diagonalna | Radialna |
| --- | --- | --- |
| Sztywność | + | - |
| Samooczyszczenie | - | + |
| Trwałość | - | + |
| Komfort | - | + |
| Nośność | - | + |
| w. bieżnika | - | + |
| w. ścianek | + | - |

- Nawadnianie – dla rozwoju i wzrostu, umożliwienie posiania ułatwienia uprawy, umożliwienie zboru okopowych, ochrona przed przymrozkami, dla nawożenia, ochrony przed chorobami, obniżenia temperatury w szklarniach, zwiększenia wilgotności, przeciw pyleniu/erozji

Za pomocą:

- Zraszaczy (wynurzane na 10cm/młoteczkowe) (obrotowe/ruchome, nasadkowe, rurowe, specjalne)

- Linii kroplujących

- Mikrozraszaczy i zamgławiaczy (szklarnie i tunele)

- Deszczowni (stałe, półstałe, przenośne, samobieżne)

- Maszyny koszące

- Mechanizmy tnące:

- Listwowy

- Tarczowy	zasada cięcia – duża prędkość, obrotowe ostrza 3000obrotów/min, wykorzystanie bezwładności źdźbła

- Bijakowy

- Bębnowy    		ostrze i przeciwostrze

- Nożycowy

- Beznapędowe – trzeba pchać

Napędowe – z własnym napędem, agregatowane ciągnikiem

- Rynek sprzętu do koszenia

- Kosiarki

- Listwowe

- Tarczowe

- Bębnowe

- Nożycowe

- Bijakowe

- Automatyczne

- Aeratory – do napowietrzania darni (rura zagłębiająca się w glebę)

- Wertykulatory, skaryfikatory – do nacinania darni

- Piaskarki – do piaskowania terenów zielonych

- Do cięcia krzewów

- Narzędzia proste

- Noże – okulizak, szczepak, krzesak

- Piły – płaskie, ramowe, na wysięgniku

- Sekatory – jednoręczne – nożyce kowadełkowe

- dwuręczne – wysięgnik, długie uchwyty

- Nożyce do żywopłotu – ostrza proste, faliste, jednoostrzowe krawędzie

- Narzędzia napędowe – napęd elektryczny pneumatyczny, hydrauliczny, spalinowy

[Bezpieczeństwo, ergonomia, ochrona środowiska]

- Pilarki – system elementów tnących, hamulec piły łańcuchowej

- Wycinarki – wysoko położony środek ciężkości, dopasowanie uchwytów do cech anatomicznych

- Pilarki wysięgnikowe – systemy zmniejszające zużycie paliwa, oleje biodegradalne, katalizator, recykling

- Inne

- ZTH (Husquvarna) – do dużych powierzchni (koszt maszyny nawet do 100tys. Zł) – wysoki poziom dopracowania narzędzi hydraulicznych i silnika

- Kombajny do pól golfowych – połączenie 3 małych kosiarek, koszt – ok. 20 tys zł

- Kosiarka wrzecionowa z bębnowym mechanizmem tnącym – mała i prosta – koszt od 200zł (ten sam mechanizm jest też stosowany do dużych powierzchni) -> cecha charakterystyczna – brak kosza do zbierania trawy

- Maszyny agregatowane z ciągnikiem – warunek: odpowiednie ogumienie ciągnika

- Kombajny koszące

- Zbieracze liści