Maszyny i urządzenia do pracy leśnej.

Maszyny do szkółek leśnych.

- PRZYGOTOWANIE GLEBY

- Łopata mechaniczna

- Maszyna do parowania gleby

- Rozsiewacz substratu

- FORMOWANIE GRZEDY SIEWNEJ

- Formowanie grzędy siewnej

- Siewnik

- Do nasion lekkich

- Do nasion ciężkich i dużych

- Do siewu punktowego

- Do okrywania i odkrywania nasion po siewie

- Piaskarka – pokrywa nasiona piaskiem, torfem

- Okrywanie – agrowłóknem albo siatką, aby chronić przed słońcem (siatka), zimnem oraz zabieraniem przez ptaki i przyśpieszanie wschodu (agrowłókna)

- Odkrywanie – zwijanie siatki, włókna

- Szparownik/bruzdownik szkółkarski – wykonuje bruzdy w kształcie litery V.

- PIELĘGNACJA

- Kultywator – ręczne i mechaniczne spulchnianie oraz nawożenie sadzonek

- Chwastownik – mechaniczne niszczenie chwastów

- Nawadnianie

- PRACE KONCOWE

- Podcinacz grzędowy: formowanie korzeni – przycinanie w celu formowania bocznych drobnych korzeni

- Wyorywacz grzędowy: wyjmowanie sadzonek – otrząsa korzenie z ziemi

- Usuwanie pozostałości pozrębowych

- Zgrabiarki [zęby pionowe lub poziome]– zbieranie i przemieszczanie odpadów

- Rozdrabniacze [bierne lub aktywne – wirniki o poziomej/pionowej osi obrotu]– rozdrabniają i pozostawiają odpady na powierzchni

- Pakieciarki – pakuje odpady drewna po użyciu zgrabiarki

- PRZYGOTOWANIE GLEBY

- Pług aktywny talerzowy – wykonuje bruzdę, ściera wierzchnią warstwę

- Pług do wywyższania dna bruzdy

- Pług odkładnicowy

- Frez leśny

- Wał trójzębny do placówek

- Wiertło do placówek

- SADZENIE DRZEWEK (15% mechanicznie)

- Kostur rurowy – sadzonka w rurkę, bęc w dziurkę i zasypać

- Sadzarka

Maszyny do pozyskiwania drewna

- Ścinkowo – układające

- nośnik kołowy/gąsienicowa

- urządzenie tnące

* ścinarka czołowa lub wysięgnikowa

- Okrzesująco – przerzynające PROCESORY

- jednochwytakowe – głowica na żurawiu hydraulicznym, układ szeregowy

- dwuchwytakowe – głowica na ramieniu maszyny, żuraw hydrauliczny do podawania, układ równoległy

* składa się z : zespołu podającego, okrzesującego, tnącego

- Ścinkowo – okrzesujące – przerzynające Harwestery

- jednochwytakowe – koła/gąsienice/kroczące, żuraw hydrauliczny z głowicą obróbkową

- dwuchwytakowe – głowica na ramieniu żurawia, po ściśnięciu głowica obróbkowa

Przed zakupem sprawdzamy: średnice drzew, dystans między nimi, ukształtowanie terenu, liczbę drzew na 1ha

Dodatkowo wykonują: korowanie, znaczenie kolorami i spryskiwanie pniaków chemikaliami

Transport leśny drewna

- Skidery – do zrywki półpodwieszonej, pracują w bardzo ciężkich warunkach, raczej brak formy gąsienicowej.

* wyposażone we wciągarkę, płytkę oporową i myglarkę.

- liniowy – do całych drzew

- chwytakowy – większe niż liniowe, wykorzystywane w trzebieżach, z tyłu jest wysięgnik i chwytak hydrauliczny przez co jest b. komfortowy dla operatora (nie wysiada z kabiny)

Skider liniowy i chwytakowy

- Klembanki – przegubowe, 3,4 osiowe z wydłużoną tylną częścią ramy. Wyposażone w kleszcze zrywkowe i żuraw hydrauliczny, który umieszcza drewno na chwytakach.

- Forwardery  do pracy w trudnych warunkach terenowych w nachyleniu do 35*, 4,6,8 kołowe z żurawiem hydraulicznym, zrywka do 6-8m

- Kolejka liniowa